МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Основы трансформации теплоты»

Наименование ООП ВО «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2021

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Сыктывкар 2021

Оглавление

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС	4

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП	4

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	5

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП	6

5.1 Текущий контроль	6

5.2 Промежуточный контроль	10

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	18

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Основы трансформации теплоты» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Теплоэнергетика и теплотехника».

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Основы трансформации теплоты», относится к вариативной части учебного плана дисциплины по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- Физика;

- Теплотехника;

- Гидрогазодинамика.

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-3 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и системах | ОПК-3.3 Использует знание теплофизических свойств рабочих тел при расчетах теплотехнических установок и систем ОПК-3.4 Демонстрирует понимание основных законов термодинамики и термодинамических соотношений ОПК-3.5 Применяет знания основ термодинамики для расчетов термодинамических процессов, циклов и их показателей |

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Основы трансформации теплоты».

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |

продолжение

| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |
| --- | --- | --- | --- |

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

5.1 Текущий контроль

Вид: тестовый контроль и практические задания по пройденному материалу.

Контролируемые компетенции: ОПК-3

5.1.1 Пример тестового задания

- К какому типу трансформаторов тепла относится данное утверждение: «Рабочее тело установки, совершив определенные процессы, периодически возвращается в исходное состояние»

А трансформаторы с квазициклическим процессом

Б трансформаторы с циклическим процессом

В трансформаторы с ациклическими процессами

Г каскадные трансформаторы

- Определить эксергию 4190 Дж холода, полученного при температуре кипения жидкого азота Т=77,36 К.

А 11700 Дж

Б 11700 кДж

В 1500 кДж

Г 12000 кДж

- Величина, равная количеству единиц тепла, получаемых в тепловом насосе на единицу затраченной электрическое энергии .

А коэффициент трансформации тепла

Б КПД

В расход энергии

Г холодильный коэффициент

- Определить удельный расход электроэнергии на выработку холода, если мощность идеального компрессора 1,5 кВт, КПД = 0,8; электромеханический КПД = 0,85; холодопроизводительность 2,93.

А 1

Б 1,33

В 0,9

Г 0,75

- Определить теоретическую объемную производительность компрессора с числом оборотов вала 1440 об/мин.; количеством цилиндров 2; ход поршня 0,05 м; диаметр цилиндра 0,07 м.

А 20 м3/ч

Б 31 м3/ч

В 0,005 м3/с

Г 50 м3/с

- Для чего предназначены нагревательные машины?

А для повышения температуры рабочего тела

Б для получения и использования работы

В для повышения давления и перемещения рабочего тела

Г для повышения давления рабочего тела

- Назовите условия установившегося режима компрессорных трансформаторов тепла?

А одинаковое значение массового расхода рабочего реагента через все элементы установки

Б расход рабочего реагента должен быть разный

В материальный баланс равняется энергетическому балансу

Г работа элементов установки не зависит от рабочего реагента

- Определить критическую скорость воздуха в струйном трансформаторе, если температура воздуха в заторможенном режиме 293 К.

А 1,4м/с

Б 200 м/с

В 1,08 м/с

Г 313 м/с

- Повышение давления рабочего реагента в адсорбционных установках осуществляется с помощью…

А термохимического компрессора

Б механического компрессора

В насоса

Г нагрева

- Повышение потенциала тепла в струйных трансформаторов осуществляется за счет…

А адсорбции

Б кинетической энергии пара

В потенциальной энергии пара

Г внутренней энергии пара

- Трансформаторы тепла – это…

А устройства, в которых осуществляется отвод энергии

Б устройства, в которых осуществляется процесс превращения энергии

В устройства, в которых повышается потенциальная энергия рабочего тела

Г устройства, в которых кинетическая энергия рабочего тела не изменяется

- К какому типу относятся трансформаторы, в которых каждый нижестоящий по температурам цикл передает тепло расположенному выше.

А трансформаторы с нециклическими процессами

Б квазициклические трансформаторы

В регеративные трансформаторы

Г каскадные трансформаторы

Определить значение коэффициента работоспособности тепла, отведенного при температуре кипения хладона R=12, ts=-29,80С.

А 1

Б 0,3

В -0,206

Г-0,3

Изменения режима работы трансформатора тепла может быть вызвано следующей причиной…?

А изменение температуры теплоотдатчика

Б изменение давления теплоотдатчика

В изменение потенциальной энергии теплоотдатчика

Г изменение рабочего тела

Что понимают под характеристиками струйного компрессора?

А характеристики рабочего тела

Б геометрические размеры и зависимость коэффициента инжекции

В величины указанные в паспорте компрессора

Г энергия отдачи

Определить холодопроизводительность термодинамической системы, в которой воздух в количестве 100 кг/с расширяется от давления 10 МПа до 0,1 МПа при температуре окружающей среды.

А 1100 кВт

Б 1100 Вт

В 5000 кВт

Г 2100 кВт

В электрических и магнитных трансформаторах тепла используются термодинамические системы, в которых обобщенной силой служит…

А кинетическая энергия пара

Б внутренняя энергия пара

В потенциальная энергия пара

Г напряженность поля

Что применяется в качестве рабочих тел в трансформаторах тепла?

А различные жидкости

Б газ

В криоагенты

Г воздух

Принцип работы струйных установок заключается в…

А использовании кинетической энергии пара

Б использовании потенциальной энергии пара

В использовании внутренней энергии пара

Г разнице давлений рабочего тела

Область преимущественного применения машин объемного действия характеризуется…

А малым расходом рабочего тела

Б существенным расходом рабочего тела

В низким давлением

Г низкой температурой

5.1.2 Пример практического задания

Задача 1

Аммиачная холодильная установка мощностью Qo = 200 кВт работает при температуре кипения tS = – 25 ºС и температуре конденсации  tК = 30 ºС. Определить массовый расход и холодильный коэффициент, если энтальпия аммиака на выходе из компрессора h2 = 1854,0 кДж/кг. Пар на входе в компрессор – сухой насыщенный.

Задача 2

В цикле воздушной холодильной машины в компрессор поступает воздух из холодильной камеры с давлением р1 = 0,095 МПа и температурой t1=12°С. Определить температуру воздуха, поступающего в холодильную камеру, холодильный коэффициент, холодопроизводительность (q2), теоретическую работу, затрачиваемую в цикле, если давление воздуха в расширительном цилиндре р = 0,5 МПа, а температура t = 15°С. Изобразить рассматриваемый цикл в pv- и Ts-диаграммах.

Изобразите схему паровой компрессорной холодильной установки. Опишите кратко принцип ее работы. Изобразите идеальный цикл работы установки в диаграмме Ts, Чем отличаются паровые компрессорные установки от абсорбционных?

Задача 3

На поверхности батарей охлаждения камер холодильника, изготовленных из стальных труб диаметром 37×3 мм, образовался слой снега толщиной 5мм. С внутренней стороны трубы покрылись слоем загрязненного масла толщиной 0,2 мм [λМ = 0,14 Вт/(м·К)]. Коэффициенты теплоотдачи: от воздуха в камере к поверхности батарей α1 = 125 Вт/(м2·К); от труб к хладагенту α2 = 4700 Вт/(м2·К). Разность температур между воздухом и хладагентом равна 10 ºС. Определить тепловой поток для чистой и загрязненной поверхностей.

Задача 4

Водовоздушный нагреватель выполнен из стальных [λ = 45 Вт/(м·К)] труб диаметром 38×3 мм. Греющая среда – воздух с температурой на входе t1ВХ = 210 oC и на выходе t1ВЫХ = 110 oC. Расход воды m = 1,6 т/ч, начальная температура t2ВХ  = 50oC, конечная t2ВЫХ = 90 oC.  Коэффициенты теплоотдачи от воздуха к трубам α1 = 30 Вт/(м2·К), от труб к воде α2 = 2000 Вт/(м2 ·К). Найти площадь поверхности нагрева аппарата, если теплоносители движутся по противоточной схеме. Расчет произвести по формулам плоской стенки.

Задача 5

Аммиачная холодильная установка мощностью Qo = 300 кВт работает при температуре кипения tS = – 35 ºС и температуре конденсации  tК = 40 ºС. Определить массовый расход и холодильный коэффициент, если энтальпия аммиака на выходе из компрессора h2 = 1954,0 кДж/кг. Пар на входе в компрессор – сухой насыщенный.

Задача 6

В цикле воздушной холодильной машины в компрессор поступает воздух из холодильной камеры с давлением р1 = 0,096 МПа и температурой t1=10°С. Определить температуру воздуха, поступающего в холодильную камеру, холодильный коэффициент, холодопроизводительность (q2), теоретическую работу, затрачиваемую в цикле, если давление воздуха в расширительном цилиндре р = 0,4 МПа, а температура t = 16°С. Изобразить рассматриваемый цикл в pv- и Ts-диаграммах.

Изобразите схему паровой компрессорной холодильной установки. Опишите кратко принцип ее работы. Изобразите идеальный цикл работы установки в диаграмме Ts, Чем отличаются паровые компрессорные установки от абсорбционных?

Задача 7

На поверхности батарей охлаждения камер холодильника, изготовленных из стальных труб диаметром 25×2 мм, образовался слой снега толщиной 6 мм. С внутренней стороны трубы покрылись слоем загрязненного масла толщиной 0,2 мм [λМ = 0,14 Вт/(м·К)]. Коэффициенты теплоотдачи: от воздуха в камере к поверхности батарей α1 = 125 Вт/(м2·К); от труб к хладагенту α2 = 4700 Вт/(м2·К). Разность температур между воздухом и хладагентом равна 12 ºС. Определить тепловой поток для чистой и загрязненной поверхностей.

Задача 8

Водовоздушный нагреватель выполнен из стальных [λ = 45 Вт/(м·К)] труб диаметром 38×3 мм. Греющая среда – воздух с температурой на входе t1ВХ = 200 oC и на выходе t1ВЫХ = 100 oC. Расход воды m = 1,6 т/ч, начальная температура t2ВХ  = 60oC, конечная t2ВЫХ = 100 oC.  Коэффициенты теплоотдачи от воздуха к трубам α1 = 30 Вт/(м2·К), от труб к воде α2 = 2000 Вт/(м2 ·К). Найти площадь поверхности нагрева аппарата, если теплоносители движутся по противоточной схеме. Расчет произвести по формулам плоской стенки.

5.2 Промежуточный контроль

Вид: экзамен.

Система оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Контролируемые компетенции: ОПК-3

5.2.1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Назначение трансформаторов тепла.

- Область использования трансформаторов тепла.

- Классификация трансформаторов тепла.

- Трансформаторы тепла с циклическими процессами.

- Трансформаторы тепла с квазициклическими процессами.

- Трансформаторы тепла с нециклическими процессами.

- Каскадный метод трансформации тепла.

- Регенеративный метод трансформации тепла.

- Эксергический метод анализа трансформации тепла.

- Определение значения эксергии.

- Эксергия потока вещества.

- Диаграммы эксергия-энтальпия.

- Составление эксергетического баланса.

- Общая характеристика хладоагентов и криоагентов.

- Хладоносители.

- Удельныеэнергозатраты и КПД компрессорных трансформаторов тепла.

- Энергетический и эксергетический балансы компрессорных трансформаторов тепла.

- Методика расчета одноступенчатого трансформатора тепла.

5.2.2 Экзаменационные билеты

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

| Назначение трансформаторов тепла. | Классификация и принципиальные схемы систем теплоснабжения. |
| --- | --- |
| Трансформаторы тепла, основанные на использовании электрических и магнитных полей. | Непрерывная и периодическая продувка котла. Основные задачи проведения. Продолжительность проведения. |

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Область использования трансформаторов тепла.

- Схема и КПД струйных трансформаторов.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

Классификация трансформаторов тепла. Струйные трансформаторы. Типы струйных трансформаторов

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

Трансформаторы тепла с циклическими процессами. Методика расчета одноступенчатой адсорбционной установки.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

Трансформаторы тепла с квазициклическими процессами.

Принцип действия идеальных адсорбционных установок.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

Трансформаторы тепла с нециклическими процессами. Энергетические характеристики компрессорных машин.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

Каскадный метод трансформации тепла. Определение значения эксергии.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

Каскадные рефрижераторные установки. Регенеративный метод трансформации тепла.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

Эксергический метод анализа трансформации тепла. Теплообмен в парожидкостных трансформаторах тепла.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

Определение значения эксергии. Методика расчета одноступенчатого трансформатора тепла.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

| Эксергия потока вещества. |  |
| --- | --- |
| Энергетический и эксергетический балансы компрессорных трансформаторов тепла |  |

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

Диаграммы эксергия-энтальпия.

Удельные энергозатраты и КПД компрессорных трансформаторов тепла.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

Составление эксергетического баланса. Общая характеристика хладоагентов и криоагентов.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Основы трансформации теплоты Курс 3, семестр 5, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

Хладоносители.

Назначение трансформаторов тепла.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Решение задач |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний по видам оценочных средств

| Наименование оценочного средства | критерии | балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач | Студент правильно выполнил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 10 |
|  | Студент в основном правильно решил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 8-9 |
|  | Студент в основном решил предложенные задания, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение | 3-7 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных заданий | – |
| Контрольные работы на практических занятиях | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурировано дать информацию в письменном виде. | 20-27 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 14-19 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 8-13 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 3-7 |
| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 12 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 9 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Критерии оценки знаний студента на экзамене по дисциплине «Основы трансформации теплоты»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | – |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.