МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Электропривод

Наименование ООП ВО «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки:  бакалавриат

Год начала подготовки: 2020

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО

«____» ____ г.

Разработчики __________________________________________________ Ю. Я. Чукреев

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

Сыктывкар 2019

- Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины

«электропривод» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

- Цели и задачи фонда оценочных средств:

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО  «____» ____ г.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной.

Цель дисциплины: изучение устройства современного автоматизированного электропривода, его особенностей и области его применения в сельском хозяйстве.

Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- основы теории и методы расчета электропривода;

- принципы автоматического управления и регулирования электропривода машин, агрегатов и поточных линий с.-х. производства.

Студент должен уметь:

- рассчитывать и выбирать электроприводы для с.-х. машин

- проектировать системы автоматического управления электроприводами механизмов и поточных линий;

- анализировать схемы регулируемых электроприводов с учетом их эксплуатации в с.-х. производстве.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский |
| Участие в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-8 Способен участвовать в проведении лабораторных работ исследовательского характера по общепринятым методикам, составлять их описание и формулировать выводы | ПК-8.1 Определяет под руководством специалиста более высокой квалификации объекты исследования и использует современные методы исследований ПК-8.3 Обобщает результаты опытов и формулирует выводы |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала | Вопросы и задания |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| опрос | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала | вопросы |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и  практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде домашней контрольной работы.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и  практическим занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

Тест (текущий контроль)

- Электропривод состоит из следующих основных частей…

- силовая часть и система управление

- механическая и динамическая

- система регулирования

- система устойчивости

- Многодвигательный электропривод - это…

- электропривод, который состоит из нескольких одиночных электроприводов, каждый из которых предназначен для приведения в действие отдельных элементов производственного агрегата

- электропривод, который с помощью одного электродвигателя приводит в движение отдельную машину

- трансмиссионный электропривод

- электропривод, который служат для регулирования скорости

- Динамическое торможение ещё называется…

- реостатное

- торможение, связанное со скоростью

- торможение, связанное с пусковым моментом

- кинематическое торможение

- Экономичность регулируемого привода характеризуется…

- затратами на его сооружения и эксплуатацию

- затратами на его транспортировку

- затратами на дополнительные приборы

- не имеет никакие затраты

- Плавность регулирования характеризуется…

- числом устойчивых скоростей

- числом устойчивых моментов

- числом устойчивых сил

- устойчивостью по всем характеристикам

6. Реактивные моменты всегда направлены…

- против движение

- перпендикулярно

- не имеют направления

- могут иметь любое направление

7. Электродвигатель предназначен для…

- преобразования механической энергии в электрическую

- изменения параметров электрической энергии

- преобразования электрической энергии в механическую

- повышения коэффициента мощности линий электропередачи

8. В электроприводах используют двигатели…

- только постоянного тока

- только переменного тока

- постоянного и переменного тока

- внутреннего сгорания

9. Преобразователь в электроприводе предназначен для…

- преобразования электрической энергии в механическую

- преобразования параметров электрической энергии (тока, напряжения, частоты)

- преобразования механической энергии в механическую

- преобразования механической энергии в электрическую

10. В качестве преобразователя в электроприводах используют…

- автотрансформаторы

- частотные преобразователи

- тиристорные преобразователи напряжения

- все выше перечисленные ответы

11. Управляющему устройству электропривода не свойственна следующая функция…

- включение и выключение электропривода

- реверсирование электропривода

- регулирование скорости электропривода

- передача механической энергии рабочей машине

12. Передаточное устройство предназначено для…

- передачи механической энергии от электродвигательного устройства к исполнительным органам рабочей машины

- передачи сигналов обратной связи

- передачи электрической энергии в электродвигателю

- передачи электрической энергии к управляющему устройству

13. Механическая характеристика производственного механизма связывает…

- ускорение и момент сопротивления

- угловую скорость и момент сопротивления

- механическую и электрическую мощность

- ускорение и угловую скорость

14. Подъёмные механизмы имеют механическую характеристику…

- не зависящую от скорости

- линейно – возрастающую

- нелинейно – возрастающую

15. Прессы имею механическую характеристику…

- не зависящую от скорости

- линейно – возрастающую

- нелинейно – возрастающую

- нелинейно – падающую

16. Вентиляторы и насосы имеют механическую характеристику…

- не зависящую от скорости

- линейно – возрастающую

- нелинейно – возрастающую

- нелинейно – падающую

17. Металлообрабатывающие станки имеют характеристику…

- не зависящую от скорости

- линейно – возрастающую

- нелинейно – возрастающую

- нелинейно – падающую

18. Для выбора рационального электропривода необходимо знать…

- механическую характеристику рабочей машины

- механическую характеристику электродвигателя

- механическую характеристику рабочей машины и электродвигателя

- нагрузочную характеристику рабочей машины

19. Величина определяемая, как отношение разности моментов, развиваемых электродвигателем, к соответствующей разности угловых скоростей называется…

- твёрдость механической характеристики

- прочность механической характеристики

- мягкость механической характеристики

- жёсткость механической характеристики

20. Синхронные электродвигатели обладают…

- абсолютно жёсткой механической характеристикой

- жесткой механической характеристикой

- мягкой механической характеристикой

- абсолютно мягкой механической характеристикой

21. Асинхронные двигатели в рабочей части механической характеристики обладают…

- абсолютно жёсткой механической характеристикой

- жесткой механической характеристикой

- мягкой механической характеристикой

- абсолютно мягкой механической характеристикой

22. Если момент электродвигателя больше момента сопротивления рабочей машины, то имеет место…

- замедление электропривода

- ускорение электропривода

- работа в установившемся режиме

- реверсирование электропривода

23. Электромеханической характеристикой электродвигателя постоянного тока называется…

- зависимость тока статора от скорости двигателя

- зависимость тока якоря от скорости двигателя

- зависимость тока статора от тока ротора

- зависимость скорости двигателя от момента вращения

24. Характеристики электродвигателя, полученные при номинальных параметрах электродвигателя и отсутствии в его цепях добавочных сопротивлений, называются…

- искусственными

- естественными

- физическими

- параметрическими

25. Режим торможения, при котором обмотки двигателя включены для одного направления вращения, а якорь двигателя под воздействием внешнего момента или сил инерции вращается в противоположную сторону, называется

- рекуперативным

- динамическим

- торможением противовключением

- сверхсинхронным торможением

26. Критическим моментом асинхронного двигателя называется момент…

- пусковой

- максимальный

- минимальный

- номинальный

27. Скольжение асинхронного двигателя - это…

- амплитуда колебания электродвигателя при неполной затяжке лап статора

- мера того, насколько ротор опережает в своем вращении магнитное поле статора

- контактное сопротивление, образующееся при скольжении щёток по контактным кольцам

- мера того, насколько ротор отстает в своем вращении от вращения магнитного поля статора

28. Угловая скорость вращения магнитного поля статора обозначается…

- ω0

- ω

- φ

- S

29. Скорость вращения магнитного поля статора зависит…

- от напряжения и числа пар полюсов

- от частоты тока питающей сети и числа пар полюсов двигателя

- только от числа пар полюсов двигателя

- только от частоты тока питающей сети

30. Динамическое торможение асинхронного двигателя осуществляется…

- сменой двух любых фаз на клеммах статора

- включением обмотки статора на сеть постоянного тока

- повышением момента нагрузки

- сменой полюсов на обмотке ротора

31. При динамическом торможении асинхронного двигателя с фазным ротором обмотка ротора…

- замыкается накоротко

- подключается к трёхфазной сети

- замыкается на внешнее сопротивление

- подключается к сети постоянного тока

32. В критерии регулирования скорости в электроприводах не входит…

- диапазон

- плавность

- стабильность

- резкость

33. Диапазон регулирования скорости в электроприводах определяется отношением максимальной скорости вращения двигателя…

- к минимальной

- к средней

- к номинальной

- к текущей

34. Плавность регулирования скорости в электроприводах характеризуется…

- отношение максимальной скорости к минимальной

- количеством ступеней скорости внутри диапазона регулирования

- стабильностью работы системы при изменении нагрузки

- диапазоном регулирования напряжения сети

35. Коэффициент плавности регулирования скорости в электроприводах определяется как…

- разница между синхронной скоростью двигателя и скоростью ротора

- отношение момента нагрузки к моменту двигателя

- отношение двух соседних значений скоростей

- разница между двумя соседними скоростями

36. Плавность регулирования скорости в электроприводах растёт если…

- коэффициент плавности стремится к бесконечности

- коэффициент плавности стремится к нулю

- коэффициент плавности стремится к значению синхронной скорости

- коэффициент плавности стремится к единице

37. Стабильность работы на заданной скорости в электроприводах зависит от…

- жёсткости механической характеристики

- плавности регулирования скорости

- диапазона регулирования скорости

- пускового момента двигателя

38.Стабильность работы на заданной скорости в электроприводах характеризуется…

- изменением скорости при заданном отклонении момента двигателя

- изменением скорости при заданном отклонении момента нагрузки

- изменением момента нагрузки при заданном отклонении скорости

- изменением момента двигателя при заданном отклонении скорости

39. Виды направления регулирования скорости в электроприводах не включают в себя…

- двухзонное

- однозонное вниз

- трехзонное

- однозонное вверх

40. Допустимая нагрузка электропривода зависит от…

- частоты тока питающей сети

- напряжения питания

- диапазона регулирования скорости

- нагрева электродвигателя

41. Способ, не относящийся к способам регулирования скорости двигателей постоянного тока, называется…

- изменение частоты тока питающей сети

- введение добавочного сопротивления в цепь якоря

- изменение магнитного потока двигателя

- изменение подводимого к якорю двигателя напряжения

42. Регулирование скорости двигателя постоянного тока введением добавочного сопротивления в цепь якоря приводит к…

- увеличению жёсткости механической характеристики

- снижению жёсткости механической характеристики

- сохранению жёсткости на постоянном уровне

- повышению стабильности работы двигателя

43. Снижение жёсткости механической характеристики двигателя постоянного тока приводит к…

- повышению стабильности работы двигателя

- сохранению стабильности работы двигателя на постоянном уровне

- снижению стабильности работы двигателя

- неконтролируемому колебанию стабильности работы двигателя

44. Работа двигателя постоянного тока с добавочным сопротивлением в цепи якоря является не экономичным в связи с…

- большими эксплуатационными затратами на обслуживание добавочных сопротивлений

- необходимостью в высоко квалифицированном обслуживающем персонале

- высокой стоимостью добавочных сопротивлений

- значительными потерями энергии на дополнительное сопротивление

45. Ток возбуждения двигателя постоянного тока регулируется…

- с помощью реостатов или регуляторов напряжения

- с помощью частотных преобразователей

- с помощью батарей конденсаторов

- с помощью дросселей

46. Ослабление магнитного потока обмотки возбуждения двигателя постоянного тока приводит к…

- уменьшение скорости двигателя

- увеличение скорости двигателя

- стабилизации скорости на одном уровне

- экстренному торможению двигателя

47. В систему «генератор - двигатель», позволяющую регулировать скорость двигателя постоянного тока изменением подводимого к якорю напряжения, не входит…

- асинхронный двигатель

- двигатель постоянного тока

- асинхронных генератор

- генератор постоянного тока

48. К способам регулирования скорости асинхронного двигателя не относится…

- изменение напряжения

- смена числа пар полюсов

- реостатное регулирование

- смена полярности на обмотке якоря

49. Регулирование скорости введением активного сопротивления в цепь ротора асинхронного двигателя…

- возможно только для асинхронного двигателя с фазным ротором

- возможно для всех асинхронных двигателей

- возможно только для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором

- не возможно

50. Синхронная скорость асинхронного двигателя с двумя парами полюсов равна…

- 3000

- 1500

- 1000

- 750

51. При увеличении числа полюсов асинхронного двигателя в 2 раза его синхронная скорость…

- уменьшается в 2 раза

- не меняется

- увеличивается в 2 раза

- увеличивается в 4 раза

52. При частотном способе регулирования скорости асинхронного двигателя вместе с ростом частоты необходимо…

- повышать сопротивление обмотки статора

- снижать нагрузку

- снижать напряжение

- повышать напряжение

53. При регулировании скорости асинхронного двигателя за счет изменения напряжения питающей сети момент двигателя изменяется…

- пропорционально квадрату напряжения

- пропорционально напряжению

- обратно пропорционально квадрату напряжения

- обратно пропорционально напряжению

54. Наибольшая допустимая температура нагрева двигателя ограничивается…

- температурой плавления обмоток

- термической стойкостью его изоляции

- механической стойкостью подшипников

- уставкой тепловой отсечки теплового реле

55. Нагрев двигателя обусловлен рядом факторов, в которые не входит…

- потери энергии в обмотках статора и ротора

- потери на гистерезис и вихревые токи

- потери электроэнергии в проводах питающей линии

- трение в подшипниках

56. Повышение температуры электродвигателя продолжается до тех пор, пока…

- электродвигатель включен в сеть электропитания

- электродвигатель не достигнет скорости холостого хода

- количество теплоты, отдаваемое поверхностью электродвигателя, не станет равным количеству теплоты, выделяемому электродвигателем

- механическая мощность электродвигателя не станет равной электрической мощности, потребляемой из сети

57. Предельно допустимое превышение температура обмотки двигателя над температурой окружающей среды определяется разностью между предельно допустимой температурой изоляции двигателя и стандартной температурой окружающей среды, которая равна…

- 20 ᵒС

- 24 ᵒС

- 30 ᵒС

- 40 ᵒС

58. Согласно ГОСТ 183-66 изоляционные материалы, применяемые в электрических машинах и аппаратах, делятся по нагревостойкости на…

- классы

- группы

- виды

- категории

59. Электродвигатели сельскохозяйственного назначения изготовляются с изоляцией по нагревостойкости класса…

- А

- F

- В

- С

60. Предельно допустимая температура нагрева обмоток электродвигателя класса F, как наиболее применяемого в сельском хозяйстве равна…

- 120 ᵒС

- 130 ᵒС

- 155 ᵒС

- 180 ᵒС

61. На практике нагрев электродвигателя считается законченным, когда температура достигает…

- 0,85…0,87 установившегося значения температуры

- 0,87…0,92 установившегося значения температуры

- 0,92…0,95 установившегося значения температуры

- 0,95…0,98 установившегося значения температуры

62. Нагрузочная диаграмма электропривода представляет собой зависимость нагрузки электропривода от…

- времени

- скорости

- момента двигателя

- напряжения

63. ГОСТом предусматривается количество номинальных режимов работы электрических приводов равное…

- 3

- 8

- 4

- 6

64. Режимы работы электроприводов обозначаются буквой…

- D

- G

- S

- W

65. Одним из основных номинальных режимов работы электропривода не является…

- продолжительный

- кратковременный

- повторно-кратковременный

- повторно-кратковременный с пусками

66. Температуру электродвигателя считают установившейся, если в течение часа работы двигателя она увеличивается не более чем на…

- 1 ᵒС

- 10 ᵒС

- 5 ᵒС

- 20 ᵒС

67. Установившееся значение температуры электродвигателя наступает через промежуток времени равный…

- ТН

- 4ТН

- 2ТН

- 10ТН

68. Режим работы электродвигателя при неизменной нагрузке, продолжающийся столько времени, что превышение температуры всех частей двигателя достигает установившихся значений, называется…

- кратковременный

- повторно-кратковременный

- продолжительный

- повторно-кратковременный с пусками

69. Продолжительный режим работы электропривода не свойственен…

- насосам

- вентиляторам

- зерноочистительным машинам

- подъёмно-транспортным механизмам

70. Режим работы электродвигателя, при котором рабочие периоды с неизменной номинальной нагрузкой чередуются с периодами отключения машины; при этом периоды нагрузки (рабочие периоды) недлительны и превышение температуры не достигает установившегося значения, а периоды паузы позволяют двигателю охладиться до температуры окружающей среды называется…

- кратковременный

- повторно-кратковременный

- продолжительный

- повторно-кратковременный с пусками

Примерные задания контрольной работы

1 вариант

Задача Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р = 5,45 кВт; напряжение Uном= 110 В; скорость холостого хода (0 = 260,9 с-1; КПД (ном  = 0,77, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,77(Мном будет равна nд = 2000 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I2 = 1,185(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата.

2 вариант

Задача Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: ток Iном = 33,7 А; напряжение Uном = 220 В; частоту вращения якоря nном = 3000 об/мин; КПД (ном = 0,81, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,6 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,93(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I1 = 2,5(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата.

3 вариант

Задача Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 3,5 кВт; ток Iном = 10,5 А; частоту вращения холостого хода n0 = 1702 об/мин; КПД  (ном  = 0,76, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором скорость вращения якоря для момента сопротивления Мс = 1,1(Мном будет равна (д = 136,1 с-1; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря  при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I2 = 1,4(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата.

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Структурная схема электропривода. Назначения компонентов.

- Функции и классификация электроприводов.

- Механические характеристики рабочих машин. Понятие жесткости механической характеристики.

- Механические характеристики электродвигателей. Жесткость механических характеристик.

- Моменты и силы, действующие в электроприводе. Активные и реактивные моменты сопротивления. Уравнение движения электропривода и его анализ.

- Статическая устойчивость электропривода.

- Расчетная схема механической части электропривода. Приведение моментов и сил сопротивления, моментов инерции и масс.

- Расчет переходных процессов в электроприводе при постоянном динамическом моменте.

- Расчет переходных процессов в электроприводе при динамическом моменте, линейно зависящем от скорости.

- Электромеханическая постоянная времени электропривода. Ее физический и геометрический смысл.

- Момент инерции электропривода, маховый момент. Экспериментальное определение момента инерции. Его влияние на свойства электропривода.

- Основные показатели качества регулирования скорости электропривода.

- Схема замещения ДПТ. Вывод уравнений механической и электромеханической характеристик ДПТ. Способы включения ДПТ и их особенности.

- Электропривод с ДПТ НВ. Схема включения, статические характеристики, режимы работы.

- Основные параметрические способы регулирования скорости ДПТ НВ. Показатели качества.

- Порядок расчета и построения механических характеристик ДПТ НВ при различных режимах его работы.

- Аналитический и графический способы расчета добавочного сопротивления при реостатном регулировании скорости ДПТ НВ.

- Система Г-Д и система УВ-Д.

- Реостатный пуск ДПТ. Схема включения и пусковая диаграмма при многоступенчатом пуске ДПТ НВ.

- Расчет ступеней пускового реостата для ДПТ НВ.

- Тормозные режимы двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Сравнительная оценка тормозных режимов. Уравнения и графики механических характеристик двигателя в тормозных режимах при активном и реактивном моментах нагрузки на его валу.

- Аналитический и графический способы расчета тормозных сопротивлений ДПТ НВ.

- Электропривод с ДПТ последовательного возбуждения. Схема включения, статические характеристики, режимы работы. Кривая намагничивания.

- Основные параметрические способы регулирования скорости ДПТ ПВ.

- Особенности пуска ДПТ ПВ. Графический метод расчета ступеней пускового реостата.

- Тормозные режимы ДПТ ПВ.

- Уравнения электромеханической и механической характеристик АД и их анализ. Влияние конструктивных особенностей и возмущающих воздействий на свойства АД.

- Порядок расчета и построения механических характеристик АД с использованием формулы Клосса.

- Способы регулирования скорости АДФ, АДК. Показатели качества регулирования.

- Аналитический и графический способы расчета добавочного сопротивления при реостатном регулировании скорости АДФ.

- Частотное регулирование скорости АД. Закон регулирования. Показатели качества регулирования.

- Регулирование скорости в электрических каскадах с АД. Вентильно-машинный и асинхронно-вентильный электрические каскады.

- Регулирование скорости в электромеханическом каскаде с АД.

- Пуск АДФ. Схема включения. Расчет ступеней пускового реостата. Пусковая диаграмма.

- Способы регулирования тока при пуске АДК.

- Тормозные режимы АД. Сравнительная оценка тормозных режимов. Уравнения и графики механических характеристик двигателя в тормозных режимах.

- Электромагнитный момент и угловая характеристика СД.

- Особенности пуска и торможения СД.

- Основные допущения, принимаемые при исследовании тепловых процессов в ЭД. Уравнение теплового баланса ЭД и его анализ. Кривые нагрева и охлаждения электродвигателей.

- Классификация режимов работы электропривода.

- Нагрузочные диаграммы и их применение при анализе тепловых режимов ЭД.

- Косвенные методы оценки тепловой нагрузки ЭД. Метод средних потерь и методы эквивалентных величин.

- Определение мощности двигателя для продолжительного режима работы при постоянной и переменной нагрузке.

- Расчет мощности двигателя при повторно-кратковременном режиме работы.

- Расчет мощности двигателя при кратковременном режиме работы.

- Допустимая частота включений АДК. Способы уменьшения потерь энергии при пуске и торможении АДК.

- Аппаратура и принципы автоматического управления пуском и торможением электродвигателей в разомкнутых релейно-контактных системах

- Релейно-контакторная схема управления двухступенчатым пуском ДПТ в функции времени.

- Релейно-контакторная схема управления двухступенчатым пуском ДПТ в функции тока.

- Релейно-контакторная схема управления динамическим торможением ДПТ в функции тока.

- Релейно-контакторная схема управления торможением противовключением ДПТ в функции ЭДС

- Типовые узлы автоматического управления пуском АДК.

- Релейно-контакторная схема управлением двухступенчатым пуском АДФ.

- Релейно-контакторные схемы управления торможением АД.

- Коэффициент мощности в электросиловых установках и способы его улучшения.

- Электропривод водонасосных установок. Электропривод вентиляционных установок.

- Электропривод молочных машин. Общие требования к электроприводу.

- Электропривод подъемно-транспортных машин. Общие требования.

- Электропривод мобильных сельскохозяйственных машин.

- Электропривод деревообрабатывающих станков.

- Техника электробезопасности при эксплуатации электрооборудования.

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механика электропривода. Механические характеристики исполнительных механизмов с.-х. машин | ПК-8.1, 8.3 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 2 | Электроприводы с двигателями постоянного тока (ДПТ). Электроприводы с асинхронными двигателями (АД). Динамика электропривода. Характеристики и режимы работы электродвигателей | ПК-8.1, 8.3 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 3 | Переходные процессы электроприводов | ПК-8.1, 8.3 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 4 | Регулирование скорости электроприводов | ПК-8.1, 8.3 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 5 | Механическая загрузка и тепловой режим электродвигателей. Энергетика электроприводов | ПК-8.1, 8.3 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 6 | Общая методика выбора электропривода. Выбор электродвигателя по мощности. | ПК-8.1, 8.3 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 7 | Аппаратура управления и защиты, автоматическое управление электроприводами. | ПК-8.1, 8.3 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 8 | Общие вопросы автоматизированного электропривода в сельском хозяйстве | ПК-8.1, 8.3 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механика электропривода. Механические характеристики исполнительных механизмов с.-х. машин | ПК-8.1, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 2 | Электроприводы с двигателями постоянного тока (ДПТ). Электроприводы с асинхронными двигателями (АД). Динамика электропривода. Характеристики и режимы работы электродвигателей | ПК-8.1, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 3 | Переходные процессы электроприводов | ПК-8.1, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 4 | Регулирование скорости электроприводов | ПК-8.1, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 5 | Механическая загрузка и тепловой режим электродвигателей. Энергетика электроприводов | ПК-8.1, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 6 | Общая методика выбора электропривода. Выбор электродвигателя по мощности. | ПК-8.1, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 7 | Аппаратура управления и защиты, автоматическое управление электроприводами. | ПК-8.1, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 8 | Общие вопросы автоматизированного электропривода в сельском хозяйстве | ПК-8.1, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОПК-9, ПК-2, ПК-8, ПК-10 | № 1-70 | 70-61 | 60-51 | 50-40 | <40 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 70-61 | 60-51 | 50-40 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 70 |  |

Табл. 6.5. Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля  (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 61-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 51-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено) (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

## Министерство образования и науки российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 1

- Структурная схема электропривода. Назначения компонентов.

- Регулирование скорости в электромеханическом каскаде с АД.

- Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 1,5 кВт; напряжение Uном = 220 В; скорость вращения якоря ωном = 157,1 с-1; КПД ηном = 0,83, рассчитать и построить естественную механическую характеристику.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 2

- Механические характеристики рабочих машин. Понятие жесткости механической характеристики.

- Пуск АДФ. Схема включения. Расчет ступеней пускового реостата. Пусковая диаграмма.

- Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: ток Iном = 33,7 А; напряжение Uном = 220 В; частоту вращения якоря nном = 3000 об/мин; КПД ηном  = 0,81, рассчитать и построить искусственную механическую характеристику при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,6 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,93.Мном.

# Преподаватель_____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 3

- Механические характеристики рабочих машин. Понятие жесткости механической характеристики.

- Расчет мощности двигателя при повторно-кратковременном режиме работы.

- Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 3,5 кВт; ток Iном = 10,5 А; частоту вращения холостого хода n0 = 1702 об/мин; КПД ηном = 0,76, рассчитать и построить механическую характеристику динамического торможения со скорости, соответствующей номинальному моменту сопротивления; определить силу тока якоря в начале торможения, если тормозное сопротивление Rт = 12,7 Ом.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 4

- Моменты и силы, действующие в электроприводе. Активные и реактивные моменты сопротивления. Уравнение движения электропривода и его анализ.

- Расчет ступеней пускового реостата для ДПТ НВ.

- Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 11 кВт; число пар полюсов p = 2; ток ротора I2ном = 43 А; частота вращения ротора nном = 1455 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 3,4, рассчитать и построить естественную механическую характеристику.

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 5

- Статическая устойчивость электропривода.

- Аналитический и графический способы расчета добавочного сопротивления при реостатном регулировании ДПТ НВ.

- Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 3,5 кВт; скольжение    sном = 3%; частота вращения магнитного поля n0 = 3000 об/мин; ток ротора I2ном = 13,5 А; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,3, рассчитать и построить искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 6

- Расчетная схема механической части электропривода. Приведение моментов и сил сопротивления, моментов инерции и масс.

- Особенности пуска и торможения СД.

- Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: ток Iном = 286 А; напряжение Uном = 220 В; частоту вращения якоря nном = 1000 об/мин; КПД ηном  = 0,875, рассчитать и построить механическую характеристику торможения противовключением со скорости, соответствующей номинальному моменту сопротивления; определить тормозное сопротивление Rm, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т = 3,1.Iном.

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 7

1. Расчет переходных процессов в электроприводе при постоянном динамическом моменте.

2. 	Допустимая частота включений АДК. Способы уменьшения потерь энергии при пуске и торможении АДК.

3.	Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р = 3,76 кВт; ток Iном = 17,1 А; частоту вращения якоря nном = 2200 об/мин; КПД ηном = 0,85 определить сопротивления ступеней пускового реостата для трехступенчатого пуска, если ток переключения Il = 2,1.Iном.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 8

1. 	Расчет переходных процессов в электроприводе при динамическом моменте, линейно зависящем от скорости.

2.	Аналитический и графический способы расчета добавочного сопротивления при реостатном регулировании скорости АДФ.

3.	Выполнить проверку двигателя ( Pном = 10 кВт, nном = 1146 об/мин, λ = 1,8), работающего в циклическом режиме, заданном таблицей

| Участок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 70 | 15 | 60 | 20 |
| M, Hм | 162 | 88 | - | 74 | 23 |

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 9

1.	Электромеханическая постоянная времени электропривода. Ее физический и геометрический смысл.

2.	Особенности пуска ДПТ ПВ. Графический метод расчета ступеней пускового реостата.

3.	Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 5,8 кВт; скольжение    sном = 4%; ток ротора I2ном = 19 А; число пар полюсов p = 2; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 3,2 рассчитать и построить искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,28 Ом.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 10

1.	Момент инерции электропривода, маховый момент. Экспериментальное определение момента инерции. Его влияние на свойства электропривода.

2.	Тормозные режимы АД. Сравнительная оценка тормозных режимов. Уравнения и графики механических характеристик двигателя в тормозных режимах.

3.	Выполнить проверку двигателя ( Pном = 5 кВт, nном = 1000 об/мин, λ = 2,2), работающего в циклическом режиме, заданном таблицей

| Участок | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 30 | 70 | 15 | 60 |
| M, Hм | 76 | 48 | 29 | 19 |

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 11

1.	Основные показатели качества регулирования скорости электропривода.

2.	Релейно-контакторная схема управления двухступенчатым пуском ДПТ в функции тока.

3.	Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 18 кВт; скольжение sном = 6%; ток ротора I2ном = 59 А; частота вращения магнитного поля n0 = 1000 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,4, рассчитать и построить искусственную/реостатную/механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,75.sке; определить добавочное сопротивление R2д.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 12

1.	Схема замещения ДПТ. Вывод уравнений механической и электромеханической характеристик ДПТ. Способы включения ДПТ и их особенности.

2.	Способ регулирования тока при пуске АДК.

3.	Выполнить проверку двигателя ( Pном = 3,5 кВт, nном = 1000 об/мин, λ = 2,2), работающего в циклическом режиме, заданном таблицей

| Участок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 30 | 70 | 15 | 60 | 15 | 60 |
| М, Нм | 76 | 48 | 29 | 19 | 88 | - |

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 13

1.	Электропривод с ДПТ НВ. Схема включения, статические характеристики, режимы работы.

2.	Релейно-контакторная схема управлением двухступенчатым пуском АДФ.

3.	Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 15 кВт; скольжение sном = 3,5%; ток ротора I2ном = 60 А; частота вращения магнитного поля n0 = 3000 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2, рассчитать и построить искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 10%.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 14

1.	Основные параметрические способы регулирования скорости ДПТ НВ. Показатели качества.

2.	Уравнения электромеханической и механической характеристик АД и их анализ. Влияние конструктивных особенностей и возмущающих воздействий на свойства АД.

3.	Выполнить проверку двигателя ( Pном = 3,5 кВт, nном = 1000 об/мин, λ = 2,2), работающего в циклическом режиме, заданном таблицей

| Участок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 30 | 70 | 15 | 60 | 15 | 60 |
| М, Нм | 76 | - | 29 | 19 | 88 | 40 |

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 15

1.	Схема Г-Д и система УВ-Д.

2.	Электромагнитный момент и угловая характеристика СД.

3.	Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 7,5 кВт; скольжение sном = 2%; ток ротора I2ном = 30 А; частота вращения магнитного поля n0 = 1500 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,4, рассчитать и построить искусственную/реостатную/механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 4.sке; определить добавочное сопротивление R2д.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 16

1.	Порядок расчета и построения механических характеристик ДПТ НВ при различных режимах его работы.

2.	Расчет мощности двигателя при кратковременном режиме работы.

3.	Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 1,4 кВт; скольжение sном = 6 %; ток ротора I2ном = 12 А; частота вращения магнитного поля n0 = 1000 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,4, рассчитать и построить искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 10%.

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 17

1.	Реостатный пуск ДПТ. Схема включения и пусковая диаграмма при многоступенчатом пуске ДПТ НВ.

2.	основные допущения, принимаемые при исследовании тепловых процессов в ЭД. Уравнение теплового баланса ЭД и его анализ. Кривые нагрева и охлаждения электродвигателей.

3.	Для механической системы подъемника с одноступенчатым редуктором, имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя вместе с шестерней Jд = 0,15 кг.м2 и барабана вместе с шестерней Jб = 1,8 кг.м2; передаточное число редуктора i = 5; КПД редуктора ηp = 0,97 и барабана ηб = 0,95; скорости двигателя ωд = 90 с-1 и подъема груза Vг = 0,1 м/с; масса груза mг = 800 кг, определить значение приведенного к валу двигателя момента сопротивления Мс при подъеме груза.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 18

1.	Тормозные режимы двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Сравнительная оценка тормозных режимов. Уравнения и графики механических характеристик двигателя в тормозных режимах при активном и реактивном моментах нагрузки на его валу.

2.	Косвенные методы оценки тепловой нагрузки ЭД. Метод средних потерь и методы эквивалентных величин.

3.	Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 15 кВт; скольжение sном = 3,5%; ток ротора I2ном = 60 А; частота вращения магнитного поля n0 = 3000 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2, рассчитать и построить искусственную/реостатную/механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,075 Ом.

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 19

1.	Аналитический и графический способы расчета тормозных сопротивлений ДПТ НВ.

2.	Частотное регулирование скорости АД. Закон регулирования. Показатели качества регулирования.

3.	Для привода ленточного конвейера используется АДФ с реостатным пуском (Pном = 250 кВт, wном = 78,5 рад/с, перегрузочная способность 1,8). В каком случае верно выбраны моменты переключения ступеней реостата, если момент сопротивления на валу двигателя Мс = 2,9 кНм:

а)	М1 = 6 кНм, М2 = 3,0 кНм; б) М1 = 4 кНм, М2 = 2,5 кНм; в) М1 = 5 кНм, М2 = 3 кНм.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 20

1.	Электропривод с ДПТ последовательного возбуждения. Схема включения, статические характеристики, режимы работы. Кривая намагничивания.

2.	Определение мощности двигателя для продолжительного режима работы при постоянной и переменной нагрузке.

3.	Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 5,8 кВт; скольжение sном = 4 %; ток ротора I2ном = 19 А; число пар полюсов р = 2; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 3,2, рассчитать и построить искусственную/реостатную/механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,28 Ом.

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 21

1.	Основные параметрические способы регулирования скорости ДПТ ПВ.

2.	Нагрузочные диаграммы и их применение при анализе тепловых режимов ЭД.

3.	Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 26 кВт; скольжение sном = 5 %; ток ротора I2ном = 68 А; число пар полюсов р = 3; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 1,8, рассчитать и построить естественную механическую характеристику.

# Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 22

1.	Тормозные режимы ДПТ ПВ.

2.	Регулирование скорости в электрических каскадах с АД. Вентильно-машинный и асинхронно-вентильный электрические каскады.

3.	Двигатель приводит в движение конвейер. Суммарный момент сопротивления, приведенный к валу двигателя, Мс = 50 Нм. Параметры двигателя: Рном = 2,8 кВт, nном = 750 об/мин. В каком режиме работает двигатель: в перегруженном или недогруженном?

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 23

1.	Способы регулирования скорости АДФ. Показатели качества регулирования.

2.	Релейно-контакторная схема управления двухступенчатым пуском ДПТ в функции времени.

3.	Для механической системы подъемника с одноступенчатым редуктором, имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,4 кг.м2, барабана Jб = 5,3 кг.м2 и шестерен Jz1 = 0,1 кг.м2, Jz2 = 0,5 кг.м2; число зубьев шестерен z1 = 24, z2 = 240; частота вращения вала nд = 1146 об/мин двигателя; КПД редуктора ηр = 0,91 и барабана ηб = 0,96; диаметр барабана Dб = 0,46 м, масса поднимаемого груза mг = 350 кг, определить мощность на валу двигателя РД и скорость подъема груза Vг.

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 24

1.	Способы регулирования скорости АДК. Показатели качества регулирования.

2.	Релейно-контакторная схема управления динамическим торможением ДПТ в функции тока.

3.	Для механической системы подъемника с одноступенчатым редуктором, имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,41 кг.м2, барабана Jб = 6,1 кг.м2 и шестерен Jz1 = 0,21 кг.м2, Jz2 = 0,7 кг.м2; число зубьев шестерен z1 = 30, z2 = 240; момент на валу двигателя М = 27,54 Н.м; КПД редуктора ηр = 0,94 и барабана ηб = 0,95; скорость подъема Vг = 052 м/с и  масса mг = 540 кг груза, определить мощность на валу двигателя РД и приведенный к валу двигателя момент инерции J.

Преподаватель _____________

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Электропривод» Направление подготовки бакалавриата «Агроинженерия» Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ _________________20__ г. №___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 25

1.	Классификация режимов работы электропривода.

2.	Релейно-контакторная схема управления торможением противовключением ДПТ в функции ЭДС.

3.	Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Pном = 8,2 кВт; скольжение sном = 2 %; ток ротора I2ном = 23 А; частота вращения магнитного поля n0 = 1500 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,8, рассчитать и построить искусственную/реостатную/механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,23 Ом.

Преподаватель _____________