МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор СЛИ __________________ Л. А. Гурьева «____»___________ 20__ г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса»

Наименование ООП ВО: «Машины и оборудование лесного комплекса»

Направление подготовки: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Направленность (профиль): «Машины и оборудование лесного комплекса»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», утвержденного приказом Минобрнауки России «20» октября 2015г. № 1170.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___________________20__ г., протокол № _.

Разработчик: доцент кафедры ТТМиО, к.т.н._____________________________Е.Н. Сивков

(должность, звание)                                                         (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент  «Технологические, транспортные машины и оборудование»

_______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» __________________________ Свойкин Владимир Федорович

Декан транспортно-технологического факультета

________________________________ Самородницкий Александр Анатольевич

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса», и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», утвержденного приказом Минобрнауки РФ «20» октября 2015г. № 1170.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» решаются следующие задачи: развивать способность студентов определять степень целесообразности технологических процессов на основе существующих нормативных показателей с применением аналитических данных. В процессе изучения студенты осваивают способы контроля за состоянием  технологических процессов.

В результате изучения дисциплины студент должен

• знать:

- применяемые и альтернативные виды топлив, методы определения качественного состава топлива;

- существующие конструкции промышленных установок связанных с добычей тепловой энергии, с экономичным расходованием тепла, с утилизацией вторичных тепловых ресурсов, с созданием комфортных условий для человека;

- методы расчёта теплогенераторных промышленных установок, двигателей внутреннего сгорания;

- способы создания комфортных условий среды обитания животных и деятельности человека;

- нормы расхода топлива в соответствии с вырабатываемой мощностью;

- технические показатели работы теплогенераторных установок и двигателей внутреннего сгорания;

- методы сравнительного анализа при прогнозировании тепловых затрат на обогрев промышленных зданий и других потребителей тепловых ресурсов;

- способы определения расхода тепла на создание комфортных условий на рабочем месте внутри помещений.

• уметь:

- определять состояние теплового режима технологического процесса;

- применять электронно-вычислительную технику при проведении расчетов;

определять нагрузочные режимы, составлять расчётные схемы и графики работы двигателей внутреннего сгорания, а также технологических процессов теплопотребления;

- создавать и моделировать на основе существующих технологий процессы сберегающие тепловую энергию;

- выполнять расчеты теплового баланса промышленных конструкций и

технологий;

- производить тепловой расчет поршневого двигателя внутреннего сгорания.

• владеть:

- режимами работы двигателя внутреннего сгорания дизельного и бензинового;

- режимами работы системы охлаждения двигателя;

- тепловыми режимами установок теплоснабжения;

- владеть способами безопасной работы с тепловыми установками.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- |
| ПК-16 умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий | Знать: основные законы термодинамики; термодинамические процессы рабочих тел; методы исследования термодинамических процессов; термодинамические циклы при работе компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок. Уметь: обосновать режимы теплообменных аппаратов; выполнить расчеты теплообменных аппаратов. Владеть: методами расчета параметров и процессов различных рабочих тел. | 1. Тесты по темам 2. Контрольная работа 3. Посещение занятий 4. Опрос 5. Собеседование (опрос) 6. Опорный конспект 7. Практические занятия/лабораторные работы 8. Задача (практическое задание) 9. Реферат 10. Лабораторные работы |

3.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| ПК-16 умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий |
| --- |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | основные законы термодинамики; термодинамические циклы при работе компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок; |
| Уметь: | выполнить расчеты теплообменных аппаратов; |
| Владеть: | методами расчета параметров различных рабочих тел. |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | основные законы термодинамики; термодинамические процессы рабочих тел; термодинамические циклы при работе компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок; |
| Уметь: | выбрать режимы теплообменных аппаратов; выполнить расчеты теплообменных аппаратов; |
| Владеть: | методами расчета параметров и процессов различных рабочих тел. |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | основные законы термодинамики; термодинамические процессы рабочих тел; методы исследования термодинамических процессов; термодинамические циклы при работе компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок; |
| Уметь: | обосновать режимы теплообменных аппаратов; выполнить расчеты теплообменных аппаратов; |
| Владеть: | исследовательскими методами расчета параметров и процессов различных рабочих тел. |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

- 4.1. Перечень оценочных средств

Оценочные средства, используемые в преподаваемой дисциплине.

| Наименование оценочного средства | Характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- |
| Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
| Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Темы контрольных работ по вариантам |
| Реферат | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. | Темы рефератов |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
| Собеседование (опрос) | Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п | Перечень вопросов к семинару |
| Лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Сборник описаний лабораторных работ |
| Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Практические занятия/лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических работ и лабораторных работ |
| Задача (практическое задание) | Средство оценки умения применять полученные теоретические знания в практической ситуации. Задача (задание) должна быть направлена на оценивание тех компетенций, которые подлежат освоению в данной дисциплине, должна содержать четкую инструкцию по выполнению или алгоритм действий. | Комплект задач и заданий |

4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Содержание оценок в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |
| Уровень сформированности компетенций | Пороговый | Базовый | Повышенный |

Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Введение | ПК-16 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, лабораторные работы | 1. Тесты по темам 2. Контрольная работа 3. Посещение занятий 4. Опрос 5. Собеседование (опрос) 6. Опорный конспект 7. Практические занятия/лабораторные работы 8. Задача (практическое задание) 9. Реферат 10. Лабораторные работы |
| 2. Техническая термодинамика | ПК-16 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, лабораторные работы |  |
| 3. Теория теплообмена | ПК-16 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, лабораторные работы |  |
| 4. Промышленные теплоэнергетические установки | ПК-16 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, лабораторные работы | 1. Тесты по темам 2. Контрольная работа 3. Посещение занятий 4. Опрос 5. Собеседование (опрос) 6. Опорный конспект 7. Практические занятия/лабораторные работы 8. Задача (практическое задание) 9. Реферат 10. Лабораторные работы |
| 5. Теплоснабжение промышленных предприятий | ПК-16 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, лабораторные работы |  |
| 6. Экологические проблемы использования теплоты | ПК-16 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, лабораторные работы |  |
| 7. Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов | ПК-16 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, лабораторные работы |  |
| 8. Энергосберегающие технологии | ПК-16 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, лабораторные работы |  |
| 9. Утилизация вторичных энергоресурсов | ПК-16 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, лабораторные работы |  |

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей), он проводиться в виде компьютерного или бланочного тестирования, письменных  контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.

Текущий контроль осуществляется по пройденному материалу:

5.1.1. Задачи для оценки компетенции «ПК-16»:

Произвести тепловой расчет четырехтактного карбюраторного двигателя ЗИЛ-130 и построить индикаторную диаграмму.

Исходные данные для построения.

Степень сжатия (ε)…………………………….6,5

Коэффициент наполнения (ηv)…………………0,7

Коэффициент избытка воздуха (α)…………...0,9

Коэффициент полноты диаграммы (ψ)………0,94

Коэффициент использования тепла (ε……..0,92

Температура окружающей среды (То)……….285 ºК

Температура свежего заряда Тг)…………….298 ºК

Температура остаточного газа:

В начале пуска (Тz)…….1000 ºК

Давление окружающей среды (Ро)……………0,101 Мпа

Давление остаточных газов в начале пуска (Рz) …0,105 – 0,115 Мпа

Состав топлива: углерода   (qс)……………………85,4 %

водорода (qН2)……………………14,2 %

кислорода (qо2)……………………0,3 %

Рис. 1. Пример выполнения индикаторной диаграммы

5.1.2. Задания для оценки компетенции «ПК-16»:

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1

1. Что рассматривается в  Технической  термодинамике?

а) Физические явления; б) Химические явления; в) Природные явления.

2. Какой вид имеет аналитическое выражение закона Гей-Люссака

а) T1v1= T2v2; б) p V = m R T ; в) p1v1= p2v2, pv=const.

3. В чем основа термодинамического метода?

а) В строении молекул;

б) В способе определения тепла;

в) В определении состояния термодинамической системы.

4. Какой важный вывод для технической термодинамики из основного уравнения молекулярно-кинетической теории?

а) ; б) ; в) .

5. Каких параметров достаточно для определения состояния однородного тела при отсутствии внешних воздействий?

а) объем (V), давление (p), температура (T), масса (m);

б) объем (V), давление (p), температура (T);

в) объем (V), давление (p).

6. Какое уравнение называется термическим уравнением состояния идеального газа, или характеристическим уравнением?

а) pv = RT; б) f (p, v, T) = 0; в) q = AU +l.

7. Какие процессы называются термодинамическими?

а) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, адиабатный процесс, политропный процесс;

б) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс;

в) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, политехнический процесс.

8. Как записывается первое начало термодинамики?

а) q = U2-U1+L; б) Δ Q = ΔU+ ΔA; в)  Q = M · Cp · Δt.

9. Энтальпия характеризуется следующим соотношением:

а) pv = i ; б) i = u + pv ; в) i +  u = pv .

Вариант 2

1. Температура – это:

а) величина теплового потенциала системы тел находящихся в общей системе энергетического взаимодействия;

б) показатель физической активности теплового процесса;

в) физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы.

2. Какой важный вывод для технической термодинамики из основного уравнения молекулярно-кинетической теории?

а) ; б) ; в) .

3. Каких параметров достаточно для определения состояния однородного тела при отсутствии внешних воздействий?

а) объем (V), давление (p), температура (T), масса (m);

б) объем (V), давление (p), температура (T);

в) объем (V), давление (p).

4. Какое уравнение называется термическим уравнением состояния идеального газа, или характеристическим уравнением?

а) pv = RT; б) f (p, v, T) = 0; в) q = AU +l.

5. Какие процессы называются термодинамическими?

а) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, адиабатный процесс, политропный процесс;

б) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс;

в) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, политехнический процесс.

6. Что определяет тепловое равновесие:

а) ΔS = ΔU; б) ΔS = Q; в) ΔS = 0.

7. Как работает тепловой насос?

а) Поддерживает температуру охлаждаемого помещения на заданном уровне;

б) Теплота низкого потенциала, забираемая от окружающей среды с помощью затраченной извне работы, при более высокой температуре отдается внешнему потребителю;

в) Теплота высокого потенциала, забираемая от окружающей среды с помощью затраченной извне работы, при более высокой температуре отдается внешнему потребителю.

8. Какой вид имеет аналитическое выражение закона Бойля – Мариотта

а) q = U2-U1+L;б) p1v1= p2v2, pv=const; в) p V = m R T .

9. В чем основа термодинамического метода?

а) В строении молекул;

б) В способе определения тепла;

в) В определении состояния термодинамической системы.

Ключи правильных ответов к тесту

«Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса»

| В–1 | 1. а) 2. а) 3. в) 4. б) 5. а) 6. а) 7. а) 8. б) 9. б) |
| --- | --- |
| В–2 | 1. в) 2. б) 3. а) 4. а) 5. а) 6. в) 7. б) 8. б) 9. в) |

Критерии оценивания

| Оценка | Итоговая сумма баллов |
| --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 8-9 |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 5-7 |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 3-4 |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | 0-2 |

5.1.3. Контрольная работа для оценки компетенции «ПК-16»:

Задание на контрольную работу № 1

Задача 1.

Газ – воздух с начальной температурой t1 = 27 ºС сжимается в одноступенчатом поршневом компрессоре от давления р1 = 0,1 МПа до давления р2. Сжатие может происходить по  изотерме, по адиабате и по политропе с показателем политропы п. Определить для каждого из трех процессов сжатия конечную температуру газа t/2; отведенную от газа теплоту Q, кВт, и теоретическую мощность компрессора, если его производительность G. Дать сводную таблицу и изображение процессов сжатия в pv- и Тs-диаграммах. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 1.

Указание. Расчет провести без учета зависимости теплоемкости от температуры.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | п | Предпоследняя цифра шифра | р2, МПа | 10-3 • G, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,25 | 0 | 0,9 | 0,3 |
| 1 | 1,22 | 1 | 1,0 | 0,4 |
| 2 | 1,24 | 2 | 0,85 | 0,5, |
| 3 | 1,21 | 3 | 0,8 | 0,6 |
| 4 | 1,20 | 4 | 0,95 | 0,7 |
| 5 | 1,30 | 5 | 0,9 | 0,8 |
| 6 | 1,27 | 6 | 0,85 | 0,9 |
| 7 | 1,26 | 7 | 0,9 | 1,0 |
| 8 | 1,33 | 8 | 0,8 | 1,1 |
| 9 | 1,23 | 9 | 0,85 | 1,2 |

Задача 2.

По горизонтально расположенной стальной трубе (λ = 20 Вт/(м ∙ К) со скоростью w течет вода, имеющая температуру tв,. Снаружи труба охлаждается окружающим воздухом, температура которого tвоз , давление 0,1 МПа. Определить коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 соответственно от воды к стенке трубы и от стенки трубы к воздуху; коэффициент теплопередачи и тепловой поток q1, отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы равен d1, внешний — d2. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 2.

Указание. Для определения α2 принять в первом приближении температуру наружной поверхности трубы t2 равной температуре воды.

Таблица 2

| Последняя цифра шифра | tв, °С | 10 ∙ ω , м/с | Предпоследняя цифра шифра | t воз °С | d1 | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мм |
| 0 | 120 | 2,5 | 0 | 18 | 190 | 210 |
| 1 | 130 | 3,6 | 1 | 16 | 180 | 200 |
| 2 | 140 | 2,7 | 2 | 14 | 170 | 190 |
| 3 | 450 | 3,8 | 3 | 12 | 160 | 180 |
| 4 | 160 | 1,9 | 4 | 10 | 150 | 170 |
| 5 | 170 | 2,1 | 5 | 8 | 140 | 160 |
| 6 | 180 | 2,3 | 6 | 6 | 130 | 150 |
| 7 | 200 | 4,2 | 7 | 4 | 120 | 140 |
| 8 | 210 | 4,3 | 8 | 2 | 110 | 130 |
| 9 | 220 | 4,4 | 9 | 0 | 100 | 120 |

Ответить на вопросы: Какой режим течения внутри трубы в вашем варианте задачи? Какой режим движения окружающего трубу воздуха? почему можно при расчете принять равенство температур t2 ≈ tв ?

Задание на контрольную работу 2

Задача 1.

Определить значение эффективного КПД ηе и эффективной   мощности   Ne  газотурбинной   установки   (ГТУ)   без   регенерации теплоты   по   заданной   степени   повышения   давления   в   компрессоре π = р2/р1,   известным   адиабатным   КПД   компрессора   ηк   и   турбины ηт,   температуре   воздуха   перед   компрессором   t1,   температуре   газа перед   турбиной   t3   и   по   известному   расходу   воздуха   через   ГТУ - Gвоз.    В   расчете   принимать:   теплоемкость   воздуха    (и   газа)    ср = 1,05 кДж/(кг-К); показатель адиабаты К — 1,4; механический КПД ГТУ   η = 0,98.    Изобразить   схему    ГТУ   без   регенерации    и    дать к   ней   необходимые   пояснения.   Показать,   как   зависит   внутренний КПД  ГТУ без  регенерации теплоты от степени  повышения давления в компрессоре ηi = f(π) при   Тз = const. Данные для решения задачи выбрать из табл.  3.

Таблица 3

| Последняя цифра шифра | t1,ºС | t3,ºС | π | Предпоследняя цифра шифра | ηк | ηт | Gвоз, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 30 27 24 20 17 14 12 10 7 5 | 859 830 880 870 860 840 820 800 780 760 | 7,2 9,0 8,8 8,5 8,2 8,0 7.5 7,0 6.5 6,2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,79 0,81 0,82 | 0,85 0,83 0,86 0,82 0,84 0,86 0,87 0,85 0,88 0,89 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 57 |

Задача   2.

Определить   диаметр   цилиндра   D   и ход поршня S четырехтактного ДВС по известным значениям эффективной мощности Ne, среднего     индикаторного    давления    pt,     механического КПД ηм, числа оборотов двигателя п и отношения S/D. Рассчитать часовой и эффективный удельный расходы топлива, если индикаторный КПД двигателя ηi , а низшая теплота сгорания Qнр = 43 МДж/кг, z - число цилиндров двигателя. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 4.

Таблица 4

| Последняя цифра шифра | N,. кВт | п, об/мин | Рi, кПа | Z | Предпоследняя цифра шифра | ηi | ηм | S/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 100 90 80 270 60 50 140 160 75 85 | 2100 2300 2500 2700 2800 3000 2000 2200 2400 2500 | 600 650 620 740 860 880 800 720 680 630 | 4 6 8 12 4 6 8 12 4 6 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0,38 0,42 0,29 0,33 0,40 0,31 0,44 0,43 0,35 0,30 | 0,81 0,82 0,79 0,80 0,83 0,78 0,81 0,82 0,85 0,84 | 0,95 0,98 1,05 1,12 1,07 1,15 0,92 1,02 1,08 1,16 |

Кроме того, приведите характерные значения эффективных КПД для карбюраторных и дизельных двигателей и объясните, почему КПД дизеля выше, чем карбюраторного двигателя.

5.1.4. Вопросы для коллоквиумов, собеседования. Вопросы для оценки компетенции «ПК-16»:

- Энергетические и экологические проблемы использования теплоты в лесном комплексе.

- Сравнительный анализ потребления топлив для производства различных видов энергии.

- Потребители энергоресурсов в лесном комплексе.

- Основные понятия и определения технической термодинамики.

- Техническая термодинамика как основа теплотехнических расчётов.

- Термодинамическая система и параметры, характеризующие её свойства. Уравнение состояния для равновесной термодинамической системы. Термодинамический процесс.

- Коэффициент объёмного расширения. Термический коэффициент давления.

- Изотермический коэффициент сжимаемости. Расчёт поправки показаний ртутных приборов давления

- Первый закон термодинамики

- Внутренняя энергия. Теплота.

- Теплоёмкость. Энтальпия. Дифференциальные соотношения термодинамики.

- Расчёт необходимой теплоты для изменения температур.

- Второй закон термодинамики

- Общая формулировка второго закона термодинамики. Круговой процесс (цикл).

- Термический коэффициент полезного действия (кпд). Цикл Карно и его свойства.

- Энтропия и определение третьего закона термодинамики.

- Эксергия теплоты и эксергический метод исследований

- Термодинамические процессы изменения состояния

- Метод исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

- Изохорный и процессы. Изотермический и адиабатный процесс.

- Термодинамические процессы в реальных газах. Свойства реальных газов. Фазовые диаграммы.

- Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью таблиц и  диаграммы

- Определение понятия «влажный воздух».

- Термодинамика потока

- Уравнение первого закона термодинамики для потока.

- Основные положения, предмет и задачи теории теплообмена.

- Основные понятия и определения. Виды переноса теплоты. Теплопроводность, конвекция и излучение. Сложный теплообмен

- Теплопроводность. Основные положения учения о теплопроводности. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности.

- Коэффициент температуропроводности.

- Теплопроводность при стационарном режиме.

- Пути интенсификации процесса теплопередачи. Критический диаметр тепловой изоляции. Выбор целесообразного материала тепловой изоляции.

- Нестационарный процесс теплопроводности.

- Конвективный теплообмен

- Теплообмен излучением

- Общие понятия и определения. Частоты теплового излучения, баланс лучистого теплообмена.

- Теплопередача. Основы расчёта теплообменных аппаратов

- Основные схемы движения и теплообмена потоков теплоносителей. Теплоносители, их основные характеристики.

- Топливо, основы теории горения и топочные устройства

- Определение, свойства топлива, способы добычи и обработки.

- Отличительные признаки применяемых видов топлива. Применяемые моторные топлива для поршневых ДВС.

- Состав и основные характеристики твердого топлива. Разновидности твердого топлива.

- Состав и основные характеристики газообразного топлива.

- Состав и основные характеристики жидкого топлива. Разновидности жидкого топлива.

- Процессы горения топлива.

- Условное топливо.

- Объёмы и состав продуктов сгорания.  Энтальпия продуктов сгорания.

- Сжигание топлив в промышленных условиях.

- Котельные установки.

- Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)

- Общие сведения и классификация ДВС.

- Смесеобразование и применяемые топлива в ДВС.

- Определение рабочего тела поршневых ДВС.

- Уравнение теплового баланса двигателя.

- Источники теплоты

- Промышленное теплоснабжение. Режимы потребления (расходования) теплоты.

- Отопление

- Тепловая нагрузка.

- Тепловой баланс помещения. Разновидности отоплений

- Вентиляция и кондиционирование воздуха

- Назначение и разновидности вентиляции. Воздухообмен.

- Токсичность продуктов сгорания

- Воздействие токсичных выбросов на человека и окружающую среду

- Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов

- Энергосберегающие технологии

- Утилизация вторичных энергоресурсов

- Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов

- Энергосберегающие технологии

- Назовите энергосберегающие технологии

- Методы утилизация вторичных энергоресурсов

Вопросы для оценки компетенции «ПК-16»:

    - Что определяет закон Ламберта?

    - Какую связь устанавливает закон Кирхгофа для теплового излучения?

    - В каких единицах измерения определяется плотность падающего потока излучения?

    - Какая зависимость плотности теплового потока и температуры?

    - Какое определение удельной теплоёмкости?

    - Что такое истинная теплоемкость?

    - Почему теплоемкость газа при постоянном давлении всегда больше теплоемкости при постоянном объеме?

    - Какая зависимость удельной объемной и молярной теплоемкости?

    - Что показывает уравнение Майера?

    - Что такое внутренняя энергия материала в термодинамическом процессе?

    - Какой смысл термодинамического процесса двигателя внутреннего сгорания?

    - Какие переходные процессы происходят в ходе работы двигателя?

    - Какие потери энергии в термодинамическом процессе двигателя внутреннего сгорания?

    - Чем отличается теплопередача от теплоотдачи?

    - Какие виды теплообменных аппаратов есть в двигателе внутреннего сгорания?

    - Что такое эффективное излучение?

    - Что такое термическое сопротивление?

    - Какое определение теплообменного аппарата?

    - Каков элементарный состав топлива?

    - Почему тепловые балансы обычно сводят по низшей теплоте сгорания?

    - Что такое коэффициент избытка воздуха?

    - В чем конструктивные особенности дизельного и карбюраторного двигателя?

    - По каким признакам классифицируются  поршневые ДВС?

    - Какие основные требования к топливам карбюраторных и дизельных двигателей?

    - Что такое октановое число топлива и какое значение оно имеет при назначении степени сжатия?

    - Что такое среднее индикаторное давление?

    - Как определить начало зажигания на индикаторной диаграмме?

    - Что такое индикаторный КПД двигателя?

    - Как определяется действительное среднее индикаторное давление?

    - Что входит в определение эффективного КПД?

    - Как зависит эффективный удельный расход топлива от качества топлива?

    - Что показывает часовой расход топлива?

    - Что понимается под скоростными характеристиками?

    - Что показывают эмпирические формулы С. Р. Лейдермана для эффективной мощности и эффективного удельного расхода топлива?

    - Как определяется крутящий момент двигателя?

    - Как определяется  часовой расход топлива?

    - Что входит в скоростные характеристики?

    - Какие физические величины показателей работы двигателя?

    - Как влияет на расход топлива прогрев двигателя?

    - Что показывает удельный расход топлива двигателя?

    - Как определить на диаграмме наиболее эффективный режим работы двигателя?

    - Как расход топлива зависит от крутящего момента двигателя?

    - Что необходимо предпринять для уменьшения расхода топлива при движении с грузом?

    - При каких оборотах коленчатого вала наибольший крутящий момент на построенной диаграмме внешней скоростной характеристики двигателя   ЗИЛ – 130?

    - Какое определение удельной теплоёмкости?

    - Что такое истинная теплоемкость?

    - Почему теплоемкость газа при постоянном давлении всегда больше теплоемкости при постоянном объеме?

    - Какая зависимость удельной объемной и молярной теплоемкости?

    - Что показывает уравнение Майера?

    - Чем отличается теплопередача от теплоотдачи?

    - Какие виды теплообменных аппаратов есть в двигателе внутреннего сгорания?

    - Что такое эффективное излучение?

    - Что такое термическое сопротивление?

    - Какое определение теплообменного аппарата?

    - Что такое внутренняя энергия материала в термодинамическом процессе?

    - Какой смысл термодинамического процесса двигателя внутреннего сгорания?

    - Какие переходные процессы происходят в ходе работы двигателя?

    - Какие потери энергии в термодинамическом процессе двигателя внутреннего сгорания?

    - Что определяет закон Ламберта?

    - Какую связь устанавливает закон Кирхгофа для теплового излучения?

    - В каких единицах измерения определяется плотность падающего потока излучения?

    - Какая зависимость плотности теплового потока и температуры?

    - Каков элементарный состав топлива?

    - Почему тепловые балансы обычно сводят по низшей теплоте сгорания?

    - Что такое коэффициент избытка воздуха?

    - В чем конструктивные особенности дизельного и карбюраторного двигателя?

    - По каким признакам классифицируются  поршневые ДВС?

    - Какие основные требования к топливам карбюраторных и дизельных двигателей?

    - Что такое октановое число топлива и какое значение оно имеет при назначении степени сжатия? Что такое среднее индикаторное давление?

    - Как определить начало зажигания на индикаторной диаграмме?

    - Что такое индикаторный КПД двигателя?

    - Как определяется действительное среднее индикаторное давление?

    - Что входит в определение эффективного КПД?

    - Как зависит эффективный удельный расход топлива от качества топлива?

    - Что показывает часовой расход топлива?

    - Что входит в скоростные характеристики?

    - Какие физические величины показателей работы двигателя?

    - Как влияет на расход топлива прогрев двигателя?

    - Что показывает удельный расход топлива двигателя?

    - Что понимается под скоростными характеристиками?

    - Что показывают эмпирические формулы С. Р. Лейдермана для эффективной мощности и эффективного удельного расхода топлива?

    - Как определяется крутящий момент двигателя?

    - Как определяется  часовой расход топлива?

    - Как определить на диаграмме наиболее эффективный режим работы двигателя?

    - Как расход топлива зависит от крутящего момента двигателя?

    - Что необходимо предпринять для уменьшения расхода топлива при движении с грузом?

    - При каких оборотах коленчатого вала наибольший крутящий момент на построенной диаграмме внешней скоростной характеристики двигателя   ЗИЛ – 130?

5.2. промежуточный контроль

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится в форме экзамена, подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.

5.2.1. Задания для оценки компетенции «ПК-16»:

I вариант

1. Уравнение состояния.

- Определение первого закона термодинамики.

- Третий закон термодинамики (определение).

II вариант

- Термодинамический процесс.

- Определение второго закона термодинамики.

- Графические изображение в p–v, T–s координатах основных термодинамических процессов (изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный – частные случаи политропного процесса).

III вариант

- Энтальпия  (зависимости от термодинамических параметров).

- Зависимость теплоемкости от температуры.

- Определение точки росы для влажного воздуха.

IV вариант

- Энтропия (зависимости от термодинамических параметров).

- Эксергия (зависимости от термодинамических параметров).

- Определение критической точки для водяного пара.

5.2.2. Задачи для оценки компетенции «ПК-16»:

1. Определить численное значение универсальной газовой постоянной, используя величины параметров газа для нормальных физических условий:

Р0 = 1,013 105 н/м2; Т0 = 273,15 К

____________________________________________________________________

2. Определить расход метана в газопроводе диаметром d = 600 мм, если скорость течения газа С = 15 м/сек, абсолютное давление Р = 5 MПa, температура 10 °С.

______________________________________________________________

3. Баллон с кислородом емкостью 20 л находится под давлением 16 МПа при 15 °С. После израсходования части кислорода давление понизилось до 10 МПа, а температура упала до 8 °С. Определить массу израсходованного кислорода.

_____________________________________________________________

4. Один килограмм воздуха в процессе расширения с подводом 120 кДж тепла совершает работу 70 кДж. Определить изменение температуры воздуха в процессе, полагая теплоемкость постоянной величиной.

_____________________________________________________________

5. Определить расход воздуха в системе охлаждения двигателя мощностью Ne = 40 кВт, если отводимое тепло составляет 75 % от работы двигателя, а температура охлаждения воздуха повышается на 15 °С.

___________________________________________________________

6. В закрытом сосуде емкостью у = 0,8 м3 содержится воздух при давлении рл = 0,6 МПа и температуре f = 30 °С. При охлаждении сосуда воздух, находящийся в нем, теряет 110 кДж. Определить давление и температуру воздуха в конце процесса охлаждения, принимая теплоемкость воздуха величиной постоянной 0,722 кДж/кг К.

______________________________________________________________

7. Двигатель внутреннего сгорания работает с подводом теплоты в процессе V=const. Состояние рабочей смеси перед зажиганием: P1 = 1,5 МПа и t1= 400 °С. Определить температуру в конце процесса сгорания, если давление продуктов сгорания Р2 = 4 МПа.

_____________________________________________________________

8. В цилиндре с объемом 500л находится воздух при давлении Р1=0,7 МПа и tл =400 °С. От воздуха отнимается теплота в процессе при постоянном давлении благодаря чему в конце процесса устанавливается температура t2 =0 °С. Определить количество потерянной теплоты, конечный объем, изменение внутренней энергии и работу сжатия, считая теплоемкость величиной постоянной. Расчет провести по формуле, связанной с объемом и массой газа.

_____________________________________________________________

9. Определить тепловую мощность электрического калорифера, предназначенного для нагревания потока воздуха от температуры г, t1= -20 °С до t1 = 20° С; производительность вентилятора 4000 м3/ч. Теплоемкость воздуха считать постоянной. Барометрическое давление Ро = 750 мм рт. ст.

_____________________________________________________________

10. Один килограмм воздуха при температуре t1 =40° С и начальном давлении Р, =10,1 МПа сжимается изотермически до конечного давления Р2 = 1 МПа. Определить конечный объем, затрачиваемую работу и количество теплоты, отводимой от газа.

_____________________________________________________________

11. При изотермическом сжатии 10 м3 азота отводится 500 кДж тепла. Определить работу сжатия, конечное давление Р2 и объем V2 газа, если начальное давление Р1 =0,08 МПа

______________________________________________________________.

12. В процессе адиабатного сжатия в цилиндре дизеля температура воздуха повышается до величины, равной температуре воспламенения топлива, объем при этом уменьшается в 14 раз. Определить конечные температуры и давления воздуха, если Р1 = 0,1МПа и t1= 100 °С.

_________________________________________________________________________

13. Один килограмм воздуха с начальной температурой t1=20°С и давлением Р, = 0,6 МПа расширяется адиабатно до давления Р2 = 0,1 МПа. Определить параметры состояния в конце процесса расширения, работу процесса и изменение внутренней энергии газа.

14. Один килограмм воздуха при P1 =0,5 МПа и t, =110 °С расширяется политропно до давления Р2 =0,1 МПа. Определить конечное состояние воздуха, изменение внутренней энергии, количество подведенной теплоты и полученную работу, если показатель политропы n=1,2.

______________________________________________________________

15. 2кг воздуха сжимается политропно от Р1 =1 МПа  и  t1 =20 °с до Р2 =1, 1МПа, температура при этом повышается до t2 = 200 °С. Определить показатель политропы, конечный объем, затраченную работу и количество отведенной теплоты.

_____________________________________________________________

16. При 10 м3 воздуха, находящегося в начальном состоянии при нормальных условиях, сжимают до конечной температуры 400°С. Сжатие производится: изохорно, изобарно, адиабатно и политропно с показателем политропы n=2,2. Считая значение энтропии при нормальных условиях равным 0 и принимая теплоемкость воздуха постоянной, определить энтропию воздуха в конце каждого процесса.

_____________________________________________________________

17. 1 кг воздуха совершает цикл Карно в пределах температур t1 = 600 °C и t2 =30 °С, причем наивысшее давление составляет 6 МПа, а низшее-0,1 МПа. Определить параметры состояния воздуха в узловых точках цикла и количество подведенной и отведенной теплоты.

_____________________________________________________________

18. 1 кг воздуха совершает цикл с подводом теплоты при постоянном объеме. Определить параметры в узловых точках цикла, полученную работу, термический к.п.д., количество подведенной и отведенной теплоты.

_____________________________________________________________

19. Для цикла газовой турбины с подводом теплоты при. Рабочее тело - воздух, теплоемкость принять постоянной. Определить параметры в узловых точках, количество подведенной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д., если дано:

Р2 = 100 кПа; t1 = 30 °С; t3 = 700 °С .

20. Паросиловая установка работает по циклу Ренкина. Параметры начального состояния пара: Р1 =2 МПа; t1=300 °С. Давление в конденсаторе
Р2 = 0,004 МПа. Определить термический к.п.д.

______________________________________________________________

21. Паровая турбина мощность N=24000 кВт работает при начальных параметрах Р1 =8 МПа; t1 =400 °С . Давление в конденсаторе Р2 =0,004MПa. В котельной установке используется уголь с теплотой сгорания Qpн=25120 кДж/кг, к.п.д. котельной равен 0,8. Температура питательной воды tnв =90 °С. Определить производительность котельной установки и часовой расход топлива при полной нагрузке на паровую турбину, работающей по циклу Ренкина.

____________________________________________________________

22. В резервуаре, заполненном кислородом, поддерживается давление Р1=8 МПа. Истечение кислорода производится через суживающееся сопло в среду с давлением 4 МПа. Начальная температура кислорода 100 °С. Определить теоретическую скорость истечения и его расход, если площадь сечения сопла  = 20 мм2 .Процесс истечения считать адиабатным.

_____________________________________________________________

23. Используя условие предыдущей задачи, определить теоретическую скорость истечения кислорода и его расход, если истечение будет происходить в атмосферу с барометрическим давлением 0,1 МПа.

______________________________________________________________

24. Определить теоретическую скорость истечения пара через сопло Лаваля, если давление пара Р1=1,4 МПа, t1 = 300 °С температура, а противодавление равно 0,006 МПа. Процесс расширения пара считать адиабатным.

______________________________________________________________

25. Определить количество тепла, проходящего через бетонную стенку площадью 12 м2 толщиной 300 мм, если температуры по внутренней и наружной поверхностях стенки соответственно равны: t1= 10 °С  и  t2=-10 °С.

26. Определить тепловой поток через поверхность 1 м паропровода с внутренним диаметром 150 мм, изолированного двумя слоями тепловой изоляции толщиной δ2 = 20 мм и δ3 = 40 мм. Коэффициент теплопроводности трубы и изоляции λ1=55 Вт/(мК), λ2=0,037 Вт/(мК) и λ3=0,14 Вт/(мК). Температура на внутренней поверхности трубопровода t1 =300 °С и наружной поверхности трубопровода t2 = 55 °С. Толщина стенки трубопровода δ1 = 5 мм.

______________________________________________________________

27. Определить плотность теплового потока через плоскую стенку топки парового котла и температуру на поверхностях стенки, если заданы: температура топочных газов 1200 °С, температура воды в котле 200 °С, коэффициенты теплоотдачи, соответственно, 45 Вт/(м2К), и 6000 Вт/(м2К) толщина стенки 14 мм, а коэффициент теплопроводности материала стенки     58 Вт/(мК).

______________________________________________________________

28. В противоточном водяном маслоохладителе (теплообменнике) двигателя внутреннего сгорания масло охлаждается от 60 до 50°С. Температура охлаждавшей воды на входе и выходе, соответственно 16 и 25 °С. Расход масла 0,8 кг/сек. Определить необходимую поверхность теплообменника, и расход охлаждающей воды, если коэффициент теплопередачи 280 Вт/(м2К), а теплоемкость масла С = 2,45 кДж/кг К.

5.2.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса»

Пороговый уровень освоения компетенции

1. Предмет технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

2. Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов.

3. Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между массовыми и объемными долями.

4. Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов.

5. Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энергии.

6. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы).

7. Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости.

8. Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от темпе- ратуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости.

9. Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел.

10. Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

11 Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

12. Внутренняя энергия. Энтальпия. Р, V - диаграмма.

13. Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

14. Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах Р-V и Т-S.

15. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный — частные случаи политропного процесса.

16. Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

17. Процессы парообразования в Р-V, Т-S и I-S диаграммах. Водяной пар — как рабочее тело. Понятие об уравнениях Ван-дер-Ваальса и Вукаловича-Новикова.

18. Термодинамические параметры воды и водяного пара в Р-V, Т-S и I-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью I-S диаграммы. 19. Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров.

20. Уравнение первого закона термодинамики для потока. Массовый расход при истечении идеального газа через суживающее сопло. Критическое давление.

21. Расчет скорости и массового расхода для критического режима. Условия перехода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля.

22. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i (h)-S диаграммы. Действительный процесс истечения.

23. Дросселирование газов и паров. Сущность процесса дросселирования.

24. Понятие об эффекте Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и ре-ального газов.

25. Понятие о температуре инверсии. Практическое использование процесса дросселирования в i (h)-S диаграмме.

Продвинутый уровень освоения компетенции

1. Предмет технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

2. Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов.

3. Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между массовыми и объемными долями.

4. Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов.

5. Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энергии.

6. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы).

7. Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости.

8. Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от темпе- ратуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости.

9. Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел.

10. Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

11 Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

12. Внутренняя энергия. Энтальпия. Р, V - диаграмма.

13. Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

14. Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах Р-V и Т-S.

15. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный — частные случаи политропного процесса.

16. Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

17. Процессы парообразования в Р-V, Т-S и I-S диаграммах. Водяной пар — как рабочее тело. Понятие об уравнениях Ван-дер-Ваальса и Вукаловича-Новикова.

18. Термодинамические параметры воды и водяного пара в Р-V, Т-S и I-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью I-S диаграммы. 19. Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров.

20. Уравнение первого закона термодинамики для потока. Массовый расход при истечении идеального газа через суживающее сопло. Критическое давление.

21. Расчет скорости и массового расхода для критического режима. Условия перехода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля.

22. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i (h)-S диаграммы. Действительный процесс истечения.

23. Дросселирование газов и паров. Сущность процесса дросселирования.

24. Понятие об эффекте Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и ре-ального газов.

25. Понятие о температуре инверсии. Практическое использование процесса дросселирования в i (h)-S диаграмме.

26. Способы передачи теплоты.

27. Основной закон теплопроводности (закон Фурье).

28. Понятие о коэффициенте теплопроводности.

29. Расчет переноса теплоты теплопроводностью.

30. Условия конвективного теплообмена.

Высокий уровень освоения компетенции

1. Предмет технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

2. Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов.

3. Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между массовыми и объемными долями.

4. Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов.

5. Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энергии.

6. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы).

7. Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости.

8. Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от темпе- ратуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости.

9. Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел.

10. Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

11 Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

12. Внутренняя энергия. Энтальпия. Р, V - диаграмма.

13. Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

14. Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах Р-V и Т-S.

15. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный — частные случаи политропного процесса.

16. Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

17. Процессы парообразования в Р-V, Т-S и I-S диаграммах. Водяной пар — как рабочее тело. Понятие об уравнениях Ван-дер-Ваальса и Вукаловича-Новикова.

18. Термодинамические параметры воды и водяного пара в Р-V, Т-S и I-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью I-S диаграммы. 19. Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров.

20. Уравнение первого закона термодинамики для потока. Массовый расход при истечении идеального газа через суживающее сопло. Критическое давление.

21. Расчет скорости и массового расхода для критического режима. Условия перехода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля.

22. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i (h)-S диаграммы. Действительный процесс истечения.

23. Дросселирование газов и паров. Сущность процесса дросселирования.

24. Понятие об эффекте Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и ре-ального газов.

25. Понятие о температуре инверсии. Практическое использование процесса дросселирования в i (h)-S диаграмме.

26. Способы передачи теплоты.

27. Основной закон теплопроводности (закон Фурье).

28. Понятие о коэффициенте теплопроводности.

29. Расчет переноса теплоты теплопроводностью.

30. Условия конвективного теплообмена.

31. Закон Ньютона и Рихмана для процесса теплоотдачи.

32. Определение конвекции жидкости.

33. Принцип метода анализа размерностей и теории подобия.

34. Определение разновидностей теплоотдачи.

35. Определить диапазон  и размерность коэффициента теплоотдачи.

36. Понятие о тепловом излучении.

37. Определение абсолютно черного тела.

38. Понятие теплопереноса.

39. Отличие термических сопротивлений теплоотдачи и теплопередачи.

40. Определение коэффициента теплопередачи.

41. Зависимость термического сопротивления теплопередачи от коэффициента оребрения.

42. Значение критического  наружного радиуса  теплоизоляции.

43. Показать уравнение теплового баланса теплообменника и разновидности теплообменных аппаратов.

Экзаменационные билеты

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 1

1. Что определяет предмет технической термодинамики. Ёе методы.

2. Зависимость теплоемкости от температуры и давления.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 2

- Показать основные параметры состояния.

- Средняя и истинная теплоемкости.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 3

1. Рассмотреть определение смеси рабочих тел.

- Средняя и истинная теплоемкости ( показать зависимости).

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 4

1. Определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси.

2. Изображение политропных процессов в координатах Р–V и Т–S.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 5

- Равновесное и неравновесное состояние.

2. Процессы парообразования в Р–V, Т–S и I–S диаграммах.

Водяной пар  как рабочее тело.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 6

- Теплота и работа как формы передачи энергии.

- Понятие об уравнениях Ван-дер-Ваальса и Вукаловича – Новикова.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 7

- Уравнения состояния идеальных газов.

- Определение второго закона термодинамики.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 8

- Дать формулировку теплоте и работе, как формам передачи энергии.

- Какой смысл термодинамического процесса двигателя внутреннего сгорания?

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 9

1. Описать обратимые и необратимые процессы.

2. Уравнение первого закона термодинамики для адиабатного процесса

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 10

- Описать массовую, объемную и молярную теплоемкости.

- Основные параметры состояния

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 11

- Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

- Какие величины входят в уравнение теплового баланса двигателя                   внутреннего сгорания?

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 12

- Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

- Понятие о температуре инверсии. Практическое использование процесса дросселирования в i (h)–S диаграмме.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 13

- Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел. Метод подобия.

- Чем характеризуется термическое сопротивление?

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 14

- Раскрыть понятие эксергия (графические зависимости от термодинамических параметров).

- Какие потери энергии в термодинамическом процессе двигателя внутреннего сгорания?

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 15

- Какую связь устанавливает закон Кирхгофа для теплового излучения?

2. Определить условие неразрывности потока.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 16

1. Истечение и дросселирование газов и паров.

2. Условия перехода для критического режима.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 17

1. Уравнение первого закона термодинамики для потока.

2. Кажущаяся молярная масса смеси

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 18

- Дать определение точки росы для влажного воздуха.

- Что показывает уравнение Майера?

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 19

1. Понятие об эффекте Джоуля – Томсона.

2. Какая зависимость плотности теплового потока и температуры?

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 20

- Определить массовый расход при истечении идеального газа через суживающее сопло и критическое давление.

- Дать определение аддитивности.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 21

- Основные положения о термодинамике потока.

- Какие виды теплообменных аппаратов есть в двигателе внутреннего сгорания?

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 22

1. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

2. Основной закон теплопроводности (закон Фурье)

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 23

- Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный – частные случаи политропного процесса.

- Сущность процесса дросселирования.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 24

1. Основные характеристики политропных процессов.

2. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i (h)–S диаграммы. Действительный процесс истечения.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 25

- Дать определение энтальпии. Нарисовать f (Р, V) диаграммы.

- Почему теплоемкость газа при постоянном давлении всегда больше теплоемкости при постоянном объеме?

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 26

- Раскрыть понятие внутренняя энергия.

- Условия перехода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 27

1. Теплоемкость при постоянных объеме и давлении.

2. Расчет скорости и массового расхода для критического режима.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 28

- Описать круговые процессы (циклы).

- Какие переходные процессы происходят в ходе работы двигателя?

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 29

1. Определение равновесного и неравновесного состояния

2. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью I–S диаграммы.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 30

1. Определение парциальных давлений компонентов.

2. Термодинамические параметры воды и водяного пара в Р–V, Т–S и I–S диаграммах.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 31

1. Способы задания состава смеси, соотношения между массовыми и объемными долями.

2. Аналитические выражения первого закона термодинамики.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова" (СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от « ____» ________201_г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса Направления бакалавриата: для всех направлений Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 32

1. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

2. Формулы и таблицы для определения теплоемкостей.

Преподаватель                                                      Сивков Е.Н.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

- Теплотехника : учеб. для студ. техн. спец. вузов [Текст] / под ред. В. Н. Луканина. 5-е изд. стер. – М. : Высш. шк., 2006. – 672 с.

- Ерофеев В. Л. Теплотехника : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Эксплуатация судовых энергетических установок",  "Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов" и "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. Л. Ерофеев, П. Д. Семенов, А. С. Пряхин. - М. : Академкнига, 2006. - 456 с. : ил.

- Теплотехника : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Энергомашиностроение" / под ред.: А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ, 2004. - 712 с.

- Левин, А. Б. 	Теплотехнический справочник студента [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся  по спец. 2602 "Технология деревообработки" и 170400 "Машины и оборудование лесного комплекса" / А. Б. Левин, Ю. П. Семенов . - 2-е изд. - М. : МГУЛ, 2005. - 96 с.

- Теплотехнические расчеты в процессах теплотехнических решений в лесозаготовительном производстве : Самостоятельная работа студентов. Методические указания для подготовки дипломированных специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» [Текст] / сост. Е. Н. Сивков ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 24 с.

- Теплотехника. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 110301 "Механизация сельского хозяйства", 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса", 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств", 110300 "Агроинженерия", 150400 "Технологические машины и оборудование", 190500 "Эксплуатация транспортных средств", 280200 "Защита окружающей среды", 280201 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", 250401 "Лесоинженерное дело", 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств", 250403 "Технология деревообработки", 270100 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: И. Н. Полина, С. Г. Ефимова, Н. А. Корычев. - Сыктывкар : СЛИ, 2012. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000221.pdf. -

- Евдокимов, Б. П. Теплотехнические расчеты в технологических процессах лесозаготовительного производства [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов лесотехн. профиля, обучающихся по спец. 170400 / Б. П. Евдокимов ; Федеральное агентство по образованию, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.). - Сыктывкар : СЛИ, 2006. - 79 с.

7. РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 6. Бальные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ю КТ с начала семестра | Балл за промежуточную аттестацию | Максимальный балл на 2-ю КТ и конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Тесты по темам | 2 | 7 | 3 | 12 |
| Контрольная работа | 2 |  | 3 | 5 |
| Практические занятия | 3 |  | 5 | 8 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 15 | 20 |
| Компонент своевременности | 3 |  | 3 | 6 |
| Опрос, опорный конспект, собеседование (опрос), задача (практическое задание), реферат | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Итого максимум за период | 15 | 20 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 15 | 35 | 70 | 100 |

Таблица 8.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 – 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 - 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 - 84 | С (хорошо) | Продвинутый |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) | Продвинутый |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 - 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.

Сдача отчета по выполнению практических работ

Студент должен выполнить практические работы, которые выполняются по методическим указаниям. Основной формой контроля на практических занятиях является допуск студентов к практической работе и прием выполненных работ по методическим указаниям. Отчет по выполненной практической работы включают: темы практических работ, цель и содержание работы, порядок выполнения работы, описание и характеристики применяемого оборудования, приборы, схемы и необходимые расчеты, таблицы, которые заполняются в процессе выполнения работы. Чтобы оформить документы необходимо использовать типовые формы, которые находятся в приложениях. В приложениях также представлены заполненные образцы этих документов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и представлены преподавателю для проверки. Полученные и обработанные результаты вычислений должны быть внесены в отчет в процессе выполнения практических работ. В конце каждого отчета должен содержаться вывод.

Сдача отчета по выполнению практических работ

Студент должен выполнить лабораторные работы. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и прием отчетов по работе. Отчет по лабораторным работам включают: названия лабораторных работ, цель и содержание работы, описание и характеристики применяемого оборудования, приборы, схемы и необходимые расчеты, таблицы, которые заполняются в процессе выполнения работы. Полученные и обработанные результаты вычислений должны быть внесены в отчет в процессе выполнения лабораторных работ. В конце каждого отчета должен содержаться вывод.

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Таблица 10.  Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить оценку за ответ, если:

- при подготовке к ответу студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.