МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Гидравлические и пневматические системы технологических машин и оборудования»

Наименование ООП ВО «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2023

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018

Сыктывкар 202___

Оглавление

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС	4

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП	4

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	5

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП	6

5.1 Текущий контроль	6

5.2 Промежуточный контроль	10

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	12

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Гидравлические и пневматические системы технологических машин и оборудования» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы технологических машин и оборудования», относится к вариативной части учебного плана дисциплины по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- Физика;

- Механика;

- Гидрогазодинамика.

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства |

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы технологических машин и оборудования».

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

5.1 Текущий контроль

Вид: тестовый контроль и практические задания по пройденному материалу.

Контролируемые компетенции: ПК–1.

5.1.1 Пример тестового задания

1. Гидравлическими машинами называют

а) машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости;

б) машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам;

в) машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода;

г) машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию.

2. Насос, в котором жидкость перемещается под действием центробежных сил, называется

а) лопастной центробежный насос;

б) лопастной осевой насос;

в) поршневой насос центробежного действия;

г) дифференциальный центробежный насос.

3. Осевые насосы, в которых положение лопастей рабочего колеса не изменяется, называется

а) стационарно-лопастным;

б) неповоротно-лопастным;

в) жестколопастным;

г) жестковинтовым.

4. В поворотно-лопастных насосах поворотом лопастей регулируется

а) режим движения жидкости на выходе из насоса;

б) скорость вращения лопастей;

в) направление подачи жидкости;

г) подача жидкости.

5. На рисунке изображен поршневой насос простого действия. Укажите неправильное обозначение его элементов

а) 1 - цилиндр, 3 - шток; 5 - всасывающий трубопровод;

б) 2 - поршень, 4 - расходный резервуар, 6 - нагнетательный клапан;

в) 7 - рабочая камера, 9 - напорный трубопровод, 1 - цилиндр;

г) 2 - поршень, 1 - цилиндр, 7 -рабочая камера.

6. Объемный КПД насоса - это

а) отношение его действительной подачи к теоретической;

б) отношение его теоретической подачи к действительной;

в) разность его теоретической и действительной подачи;

г) отношение суммы его теоретической и действительной подачи к частоте оборотов.

7. Теоретическая подача поршневого насоса простого действия

8. В поршневом насосе простого действия одному обороту двигателя соответствует

а) четыре хода поршня;

б) один ход поршня;

в) два хода поршня;

г) половина хода поршня.

9. Неполнота заполнения рабочей камеры поршневых насосов

а) уменьшает неравномерность подачи;

б) устраняет утечки жидкости из рабочей камеры;

в) снижает действительную подачу насоса;

г) устраняет несвоевременность закрытия клапанов.

10. На каком рисунке изображен поршневой насос двойного действия?

11. Наибольшая и равномерная подача наблюдается у поршневого насоса

а) простого действия;

б) двойного действия;

в) тройного действия;

г) дифференциального действия.

12. Индикаторная диаграмма поршневого насоса это

а) график изменения давления в цилиндре за один ход поршня;

б) график изменения давления в цилиндре за один полный оборот кривошипа;

в) график, полученный с помощью специального прибора - индикатора;

г) график изменения давления в нагнетательном трубопроводе за полный оборот кривошипа.

13. Мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса, называется

а) полезная мощность;

б) подведенная мощность;

в) гидравлическая мощность;

г) механическая мощность.

14. Механический КПД насоса отражает потери мощности, связанные

а) с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры подвижных элементов;

б) с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса;

в) с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о стенки гидроаппарата;

г) с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе.

15. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроцилиндр поршневой;

б) гидроцилиндр плунжерный;

в) гидроцилиндр телескопический;

г) гидроцилиндр с торможением в конце хода.

16. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан напорный;

б) гидроаккумулятор грузовой;

в) дроссель настраиваемый;

г) гидрозамок.

17. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроцилиндр;

б) гидрозамок;

в) гидропреобразователь;

г) гидрораспределитель.

18. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидронасос регулируемый;

б) гидромотор регулируемый;

в) поворотный гидроцилиндр;

г) манометр.

19. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидронасос реверсивный;

б) гидронасос регулируемый;

в) гидромотор реверсивный;

г) теплообменник.

20. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан обратный;

б) клапан редукционный;

в) клапан предохранительный;

г) клапан перепада давлений.

21. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроаккумулятор плунжерный;

б) гидроаккумулятор грузовой;

в) гидроаккумулятор пневмогидравлический;

г) гидроаккумулятор пружинный.

22. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидрораспределитель двухлинейный четырехпозиционный;

б) гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный;

в) гидрораспределитель двухпозиционный с управлением от электромагнита;

г) гидрораспределитель клапанного типа.

23. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан обратный;

б) дроссель регулируемый;

в) дроссель нерегулируемый;

г) клапан редукционный.

24. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроаккумулятор грузовой;

б) гидропреобразователь;

в) гидроцилиндр с торможением в конце хода;

г) гидрозамок.

25. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) клапан прямой;

б) клапан обратный;

в) клапан напорный;

г) клапан подпорный.

26. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидроаккумулятор плунжерный;

б) гидроаккумулятор грузовой;

в) гидроаккумулятор пневмогидравлический;

г) гидроаккумулятор регулируемый.

27. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) гидрораспределитель четырехлинейный трехпозиционный;

б) гидрораспределитель трехлинейный трехпозиционный;

в) гидрораспределитель двухлинейный шестипозиционный;

г) гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный.

28. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?

а) фильтр;

б) теплообменник;

в) гидрозамок;

г) клапан обратный.

5.1.2 Пример практического задания

Задание 1. Приведена принципиальная схема регулируемого объемного гидропривода возвратно-поступательного движения. Известны следующие величины: диаметр гидроцилиндра,

Dц  = 100 мм; диаметр штока, Dш = 50мм; рабочий ход штока 630 мм, скорость движения штока при рабочем ходе, wp = 0,152 м/с; усилие на штоке при рабочем ходе R = 100 кН; сила трения в уплотнениях Rтр = 10 кН; потери давления в гидролиниях и гидроаппаратуре составляют  ph = 1,1·106 Па.

Требуется определить:

1. Подачу насоса при рабочем ходе штока гидроцилиндра Qн. р. , если утечку в гидроаппаратуре составляют Qу = 1,2·10-3 м3/с;

2. Давление нагнетания насоса при рабочем ходе штока гидроцилиндра- PH.P.;

3. КПД гидропривода при рабочем ходе штока гидроцилиндра -  , если КПД насоса н.р. = 0,81;

4. Укажите наименование гидравлических устройств (позиции 1-11)

Задание 2. Приведена принципиальная схема нерегулируемого гидропривода вращательного движения. Известны следующие величины: рабочий объем гидромотора qм = 142 см3 ;

механический КПД гидромотора ηмех.м. =  0,98; крутящий момент на валу гидромотора,

Мкр =  33,3 Н . м; частота вращения вала гидромотора nm = 27,5  ; объемный  КПД гидромотора об =0,92.

Требуется определить:

1. Подачу насоса Qн.р. , если утечки в гидроаппаратуре составляют  Qу = 1,1  10-3 ;

2. Давление нагнетания насоса Рн, если потери давления в гидроаппаратуре и магистралях pn = 1,2  106 Па;

3. КПД гидропривода ηпр , если КПД насоса ηн= 0,85;

4. Укажите наименование  гидравлических  устройств (позиции 1-11)

5.2 Промежуточный контроль

Вид: зачет.

Система оценки: «зачет», «не зачет».

Контролируемые компетенции: ПК–1.

5.2.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету

- Гидропривод объемный. Основные термины и определения.

- Рабочие жидкости. Их физические свойства. Требования к рабочим жидкостям в зависимости от сезона эксплуатации гидросистемы.

- Назначение, классификация и основные параметры направляющей аппаратуры.

- Гидрораспределители. Делители потока. Обратные клапаны.

- Гидро- и пневмоаппаратура регулирующая. Гидроклапаны давления.

- Регуляторы потока. Дроссели. Тормозные клапаны.

- Трубопроводы, рукава низкого и высокого давления.

- Понятие о следящем гидроприводе.

- Гидроаппаратура регулирующая, пневмоаппаратура регулирующая.

- Средства автоматики гидро- и пневмопривода.

- Насосы и компрессоры.

- Гидродвигатели гидро – и пневмоприводов.

- Вспомогательные устройства гидро – и пневмоприводов.

- Теплообменники, кондиционеры.

- Устройство для очистки рабочей жидкости.

- Способы повышения чистоты рабочей жидкости.

- Гидро – и пневмоаккумуляторы.

- Уплотнения соединений. Резиновые кольца, манжеты. Армированные и многорядные уплотнения.

- Правила выполнения принципиальных гидравлических и пневматических схем.

- Условные обозначения основных элементов гидро – и пневмоавтоматики.

- Объемное регулирование гидропривода.

- Дроссельное регулирование гидро – и пневмопривода.

- Определение основных параметров объемного гидропривода.

- Параметры и ГОСТы гидро- и пневмооборудовния.

- Тепловой режим гидравлической и пневматической систем.

- Основные правила ухода и эксплуатации гидро – и пневмопривода и их элементов

- Неисправности гидросистем и методы их устранения.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Решение задач |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний по видам оценочных средств

| Наименование оценочного средства | критерии | балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач | Студент правильно выполнил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 10 |
|  | Студент в основном правильно решил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 8-9 |
|  | Студент в основном решил предложенные задания, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение | 3-7 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных заданий | – |
| Контрольные работы на практических занятиях | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурировано дать информацию в письменном виде. | 20-27 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 14-19 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 8-13 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 3-7 |
| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 12 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 9 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Критерии оценки знаний студента на зачете по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы технологических машин и оборудования»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | – |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.