МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Электротехнологии

Наименование ООП ВО «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки:   бакалавриат

Год начала подготовки: 2023

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813,

Разработчики __________________________________________________

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

Сыктывкар 202__

- Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Электротехнологии» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

- Цели и задачи фонда оценочных средств:

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной.

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Цель дисциплины: формирование системы знаний и практических навыков о способах преобразования электрической энергии в другие виды для обработки и переработки сырья и материалов, умений их использовать в технологическом и проектно-конструкторском виде деятельности.

Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление об основах использования и преобразования электрической энергии в тепловую, химическую, механическую, световую для обеспечения заданного технологического процесса, а также о методах проектирования и использования технологических установок, их устройства, расчета, наладки и режимов работы электротехнологического оборудования и приборов.

В результате изучения курса студент должен знать:

- физические основы и закономерности преобразования электроэнергии в другие виды;

- технологические особенности использования электроэнергии в основных производственных и вспомогательных процессах;

- методы расчета составляющих элементов и проектирование электротехнологических приборов, устройств и установок в целом.

3. Перечень компетенций  с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

3.1. Перечень компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Таблица 3.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий | ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии | Знать: основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин Уметь пользоваться основными законами математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин для решения типовых задач в области агроинженерии Владеть: Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, тестирование, опрос, контрольная работа, решение заданий на практических занятиях |
| ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности | ОПК-4.1 Использует материалы научных исследований по совершенствованию энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства | Знать: современные электротехнологии Уметь: Использовать материалы научных исследований по совершенствованию энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства Владеть: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, тестирование, опрос, контрольная работа, решение заданий на практических занятиях |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные задания |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| Лабораторные работы | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Описание лабораторных работ |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, лабораторных работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде контрольной работы - для заочной формы обучения.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных работ.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

Примеры тестов для контроля знаний

1. Прямой нагрев подразделяется на:

1) резистивный и калориферный;

2) электродный и электроконтактный;

3) среднетемпературный и высокотемпературный;

4) высокоомный и низкоомный.

2. Недостаток косвенного нагрева по сравнению с прямым нагревом:

1) более высокий удельный расход электроэнергии;

2) невозможность регулирования мощности нагрева;

3) возможность использования как переменного,

так и постоянного тока;

4) опасность в эксплуатации для обслуживающего персонала.

3. Выбор типа нагревателей сопротивлением зависит:

1) от необходимой мощности;

2) от условий эксплуатации;

3) от питающего напряжения;

4) от способа включения.

4. Срок службы нагревателей сопротивлением зависит:

1) от питающего напряжения и величины тока;

2) от числа включений и температуры;

3) от условий эксплуатации и размеров нагревателя;

4) от частоты тока и напряжения.

5. Задача расчета нагревателей сопротивлением состоит в определении:

1) мощности и напряжения;

2) температуры нагреваемого материала;

3) активной поверхности нагревателя и его геометрических размеров;

4) температуры и срока службы нагревателя.

6. Причиной выхода из строя нагревателей сопротивления является:

1) повышение напряжения и перегрев;

2) окисление поверхности и уменьшение сечения нагревателя;

3) неравномерности нагрева по поверхности нагревателя;

4) изменение его физических свойств в процессе эксплуатации.

7. Выбор материала трубки ТЭНа зависит:

1) от рода тока и напряжения;

2) от температуры и условий работы;

3) от типа спирали и изолирующего материала;

4) от формы ТЭНа и требований безопасности.

8. Цифры, отмеченные подчеркиванием, в условном обозначении

трубчатого нагревателя ТЭН-25А 10/1,0Р220 означают:

1) мощность, кВт

2) диаметр трубки, мм;

3) развернутую длину, дм;

4) длину контактного стержня в заделке, мм.

9. В электрокалориферах применяют:

1) косвенный нагрев сопротивлением;

2) индукционный нагрев;

3) диэлектрический нагрев;

4) прямой нагрев сопротивлением.

10. В электродном водонагревателе используют:

1) прямой нагрев сопротивлением;

2) диэлектрический нагрев;

3) косвенный нагрев сопротивлением;

4) индукционный нагрев.

11. Допустимым ненормальным режимом для электродного водонагревателя ЭПЗ-100 является:

1) включение без воды;

2) асимметрия электродов;

3) потеря фазы;

4) включение при неработающем циркуляционном насосе.

12. Опасность работы электродного водонагревателя ЭПЗ-100 на двух фазах заключается:

1) в возникновении короткого замыкания;

2) в перегрузке оставшихся фаз;

3) во взрыве бака;

4) в появлении высокого потенциала на корпусе.

13. Причиной выхода из строя элементных водонагревателей при их включении в сеть без воды является:

1) увеличение потребляемой мощности;

2) возникновение короткого замыкания;

3) увеличение теплоотдачи ТЭНов;

4) уменьшение теплоотдачи ТЭНов.

14. Плавное регулирование сварочного тока в трансформаторе с подвижными обмотками осуществляется:

1) переключением обмоток;

2) изменением расстояния между обмотками;

3) изменением длины дугового промежутка;

4) включением дросселя в цепь дуги.

15. Магнитную обработку воды, подаваемой в электрокотлы, осуществляют:

1) для повышения теплоемкости воды;

2) для снижения образования накипи;

3) для снижения удельного сопротивления воды;

4) для повышения удельного сопротивления воды.

16. Основными параметрами, характеризующими режимы индукционного нагрева, являются:

1) напряжение и сила тока;

2) мощность установки и коэффициент мощности;

3) частота тока и коэффициент полезного действия;

4) сопротивление и магнитная проницаемость.

17. Электрическая сварочная дуга классифицируется:

1) по величине тока и напряжения;

2) по роду окружающей дугу среде и тока;

3) по виду материала свариваемых поверхностей;

4) по полярности детали и электрода.

18. Для термообработки влажных кормов целесообразно применять:

1) электродуговой способ нагрева;

2) электродный способ нагрева;

3) электроконтактный способ нагрева;

4) индукционный способ нагрева.

19. Источником питания для электросварки в полевых условиях сельскохозяйственного производства является:

1) сварочный трансформатор;

2) осциллятор;

3) сварочный преобразователь;

4) сварочный выпрямитель.

20. В парниках и теплицах для электрообогрева грунта применяется:

1) электрокалориферная система;

2) электродная система;

3) элементная система;

4) индукционная система;

5) высокочастотная система.

21. Для обогрева животноводческих помещений молодняка наиболее

рационально использовать:

1) электрокалориферные установки;

2) приточно-вытяжные установки;

3) электрообогреваемые полы;

4) электрокотельные.

22. Ультразвуковая технология наиболее часто применяется в сельскохозяйственных процессах при:

1) смешивании жидкостей;

2) соединении мелких частиц в более крупные;

3) разделении частиц в неоднородной среде;

4) дроблении вещества.

23. Генератором ультразвука служит:

1) магнитный усилитель;

2) пьезоэлектрический преобразователь;

3) сельсиновый усилитель;

4) генератор тока.

24. Магнитная обработка применяется в сельском хозяйстве для:

1) обеззараживания веществ;

2) очистки семян;

3) обработки кормов;

4) разделения на фракции.

25. Рабочим органом в аппаратах электронно-ионной технологии являются:

1) сильные электрические поля;

2) обрабатываемый материал;

3) воздушный зазор между электродами;

4) электроды и трансформатор.

Примерные задачи на контрольную работу

Примерные задачи для аудиторных контрольных работ

1 аудиторная контрольная работа

Задание. Определить диаметр и длину нихромовой проволоки Х20Н80 по указанным условиям нагрева. Температура нагревателя tн, температура нагреваемой поверхности tд, расчетное напряжение принять U = 220 В. Выполнить проверку нагревателя по допустимой удельной мощности.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Р, Вт | 1000 | 3000 | 1250 | 2000 | 800 | 1750 | 6000 | 1600 | 4000 | 5000 |
| tн, оС | 800 | 900 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 |
| tд, оС | 400 | 500 | 200 | 400 | 200 | 500 | 600 | 800 | 800 | 600 |

Таблица 1 - Допустимая сила тока, проходящего через нагреватель из нихромовой проволоки, соответствующая определенным температурам нагрева проволоки, подвешенной горизонтально в спокойном воздухе нормальной температуры

| Диаметр проволоки, мм | Площадь поперечного сечения проволоки, мм2 | Температура нагревателя, 0С |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  |  | Максимальная допустимая сила тока, А |
| 5 | 19,6 | 52 | 83 | 105 | 124 | 146 | 173 | 206 |
| 4 | 12,6 | 37 | 60 | 80 | 93 | 110 | 129 | 151 |
| 3 | 7,07 | 22,3 | 37,5 | 54,5 | 64 | 77 | 88 | 102 |
| 2,5 | 4,91 | 16,6 | 27,5 | 40 | 46,6 | 57,5 | 66,5 | 73 |
| 2 | 3,14 | 11,7 | 19,6 | 28,7 | 33,8 | 39,5 | 47,0 | 51 |
| 1,8 | 2,54 | 10 | 16,9 | 24,9 | 29 | 33,1 | 39 | 43,2 |
| 1,6 | 2,01 | 8,6 | 14,4 | 21 | 24,5 | 28 | 32,9 | 36 |
| 1,5 | 1,77 | 7,9 | 13,2 | 19,2 | 22,4 | 25,7 | 30 | 33 |
| 1,4 | 1,54 | 7,25 | 12 | 17,4 | 20 | 23,30 | 27 | 30 |
| 1,3 | 1,33 | 6,6 | 10,9 | 15,6 | 17,8 | 21 | 24,4 | 27 |
| 1,2 | 1,13 | 6 | 9,8 | 14 | 15,8 | 18,7 | 21,6 | 24,3 |
| 1,1 | 0,95 | 5,4 | 8,7 | 12,4 | 13,9 | 16,5 | 19,1 | 21,5 |
| 1,0 | 0,785 | 4,85 | 7,7 | 10,8 | 12,1 | 14,3 | 16,8 | 19,2 |
| 0,9 | 0,636 | 4,25 | 6,7 | 9,35 | 10,45 | 12,3 | 14,5 | 16,5 |
| 0,8 | 0,503 | 3,7 | 5,7 | 8,15 | 9,15 | 10,8 | 12,3 | 14 |
| 0,75 | 0,442 | 3,4 | 5,3 | 7,55 | 8,4 | 9,95 | 11,25 | 12,85 |
| 0,7 | 0,385 | 3,1 | 4,8 | 6,95 | 7,8 | 9,1 | 10,3 | 11,8 |
| 0,65 | 0,342 | 2,82 | 4,4 | 6,3 | 7,15 | 8,25 | 9,3 | 10,75 |
| 0,6 | 0,283 | 2,52 | 4 | 5,7 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,7 |
| 0,55 | 0,238 | 2,25 | 3,55 | 5,1 | 5,8 | 6,75 | 7,6 | 8,7 |
| 0,5 | 0,196 | 2 | 3,15 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,75 | 7,7 |
| 0,45 | 0,159 | 1,74 | 2,75 | 3,9 | 4,45 | 5,2 | 5,85 | 6,75 |
| 0,4 | 0,126 | 1,5 | 2,34 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 5 | 5,7 |
| 0,35 | 0,096 | 1,27 | 1,95 | 2,76 | 3,3 | 3,75 | 4,15 | 4,75 |
| 0,3 | 0,085 | 1,05 | 1,63 | 2,27 | 2,7 | 3,05 | 3,4 | 3,85 |
| 0,25 | 0,049 | 0,84 | 1,33 | 1,83 | 2,15 | 2,4 | 2,7 | 3,1 |
| 0,2 | 0,0314 | 0,65 | 1,03 | 1,4 | 1,65 | 1,82 | 2 | 2,3 |
| 0,15 | 0,0177 | 0,46 | 0,74 | 0,99 | 1,15 | 1,28 | 1,4 | 1,62 |
| 0,1 | 0,00785 | 0,1 | 0,47 | 0,63 | 0,72 | 0,8 | 0,9 | 1 |

Примечания:

1. Если нагреватели находятся внутри нагреваемой жидкости, то допустимую силу тока можно увеличить в 1,1 - 1,5 раза.

2. При закрытом расположении нагревателей (например, в камерных электропечах) необходимо уменьшить допустимую силу тока в 1,2 - 1,5 раза (меньший коэффициент берется для более толстой проволоки, больший - для тонкой).

Таблица 2 - Удельное электрическое сопротивление нихрома (номинальное значение) - по ГОСТ 12766.1-90 «Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия»

| Марка сплава | Диаметр, мм | Удельное электрическое сопротивление ρ, мкОм(м |
| --- | --- | --- |
| Х20Н80-Н | 0,1 - 0,5 | 1,08 |
|  | 0,5 - 3,0 | 1,11 |
|  | > 3,0 | 1,13 |
| Х15Н60, Х15Н60-Н | 0,1 - 3,0 | 1,11 |
|  | > 3,0 | 1,12 |
| Х23Ю5Т | Все диаметры | 1,39 |

2 аудиторная контрольная работа

Задание. Определить параметры установки электрогидравлического эффекта (оптимальное расстояние между электродами, максимальный разрядный ток, сопротивление канала разряда, энергию и время разряда) в соответствии с таблицей вариантов.

Таблица - Исходные данные

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, кВ | 18 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | 60 | 20 | 40 | 50 |
| С(10-6,Ф | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| L(10-6, Гн | 12 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Классификация электротехнологических процессов.

- Особенности электротехнологических установок как потребителей электроэнергии.

- Классификация электротехнологических установок (ЭТУ). Тепловой расчет ЭТУ.

- Общие принципы преобразования электрической энергии в тепловую.

- Способы электрического нагрева.

- Схемы прямого и косвенного преобразования.

- Конструкционные материалы, применяемые для изготовления нагревательных элементов.

- Основы теории и расчета электронагревательных устройств.

- Уравнение Максвелла, вектор Умова-Пойтинга

- Электронагревательные устройства. Определения. Классификация электронагревательных установок.

- Конструктивный и проверочный расчеты ЭНУ. Понятие о полном расчете.

- Тепловой расчет ЭНУ. Основы кинетики нагрева.

- Электрический расчет электронагревательных установок.

- Расчет и выбор основных параметров электронагревательной установки.

- Определение зависимостей мощности нагревательной установки электродного нагрева и удельной проводимости воды от температуры нагрева.

- Электроконтактный нагрев. Электроконтактная сварка и наплавка.

- Электрическое сопротивление проводников 1-го рода, Электроконтактный нагрев, нагрев деталей простой формы.

- Электродный нагрев. Сущность и применение в сельскохозяйственном производстве.

- Электрическое сопротивление проводников 2-го рода. Электропроводность воды.

- Допустимые значения плотности тока и напряженности электрического поля при электродном нагреве.

- Электродные системы (электродные нагреватели) и их параметры. Недостатки электродного нагрева.

- Электрические нагреватели сопротивления. Определение. Типы нагревателей, срок службы.

- Электрический расчет трубчатого электронагревателя (ТЭН).

- Расчет электрокалориферной установки для подогрева приточного воздуха.

- Физико-технические основы нагрева электрической дугой. Особенности дуги переменного тока.

- Классификация разновидностей электросварки. Источники питания сварочных установок.

- Индукционный нагрев.

- Энергетический расчет индукционного нагревателя.

- Электрический и конструкционный расчет индуктора.

- Расчет КПД индукционной установки.

- Применение электрического нагрева в тепловых процессах сельскохозяйственного производства.

- Теплообмен излучением. Основные определения. Закон Стефана-Больцмана.

- Диэлектрический нагрев, применение в различных технологических процессах.

- Диэлектрический нагрев, расчет установки диэлектрического нагрева.

- Физическая и химическая сущность электролиза. Электроснабжение электролизных установок.

- Устройство лазерных установок. Применение в электротехнологиях.

- Устройство электронной пушки. Применение в электротехнологиях.

- Устройство плазмотронов. Применение в электротехнологиях.

- Принцип действия электрогидравлической обработки. Применение в электротехнических установках (ЭТУ).

- Принцип действия ультразвуковых установок. Применение в ЭТУ.

- Принцип действия магнитоимпульсной обработки. Применение в ЭТУ.

- Принцип действия анодно-механической обработки. Применение в ЭТУ.

Принцип действия электрофильтра. Применение в ЭТУ.

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические основы электротехнологии. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 2 | Основы теории и расчета электротермических устройств. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 3 | Электронагрев сопротивлением. Установки электроконтактного нагрева. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 4 | Электродный нагрев. Электродные водонагреватели и котлы. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 5 | Косвенный нагрев сопротивлением. Элементные водонагреватели. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | Электротермическое оборудование сельскохозяйственного назначения. Инфракрасный нагрев. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 7 | Установки электродугового нагрева. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 8 | Индукционный нагрев. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 9 | Диэлектрический нагрев. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 10 | Плазменные технологические процессы и установки. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 11 | Установки электронно-лучевого нагрева. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 12 | Оптические квантовые генераторы (лазеры). | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 13 | Установки электрохимической и электрофизической обработки. Электролизные установки. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 14 | Электрофизические методы обработки материалов. Электроэрозионная обработка металлов. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 15 | Установки с использованием электрогидравлического эффекта. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |
| 16 | Ультразвуковая технология. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 17 | Электронно-ионная технология и ее особенности. Особенности проектирования электротехнологических процессов и оборудования. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | Опрос, тест |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические основы электротехнологии. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 2 | Основы теории и расчета электротермических устройств. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 3 | Электронагрев сопротивлением. Установки электроконтактного нагрева. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 4 | Электродный нагрев. Электродные водонагреватели и котлы. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 5 | Косвенный нагрев сопротивлением. Элементные водонагреватели. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 6 | Электротермическое оборудование сельскохозяйственного назначения. Инфракрасный нагрев. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 7 | Установки электродугового нагрева. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 8 | Индукционный нагрев. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 9 | Диэлектрический нагрев. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 10 | Плазменные технологические процессы и установки. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 11 | Установки электронно-лучевого нагрева. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 12 | Оптические квантовые генераторы (лазеры). | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 13 | Установки электрохимической и электрофизической обработки. Электролизные установки. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 14 | Электрофизические методы обработки материалов. Электроэрозионная обработка металлов. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 15 | Установки с использованием электрогидравлического эффекта. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 16 | Ультразвуковая технология. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |
| 17 | Электронно-ионная технология и ее особенности. Особенности проектирования электротехнологических процессов и оборудования. | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | перечень вопросов к экзамену |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые индикаторы компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОПК-1.1, ОПК-4.1 | № 1-25 | 22-25 | 17-21 | 13-16 | Менее 13 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 95(100 | 80-90 | 60-75 | менее 60 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 25 |  |

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено) (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |