МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности»

Наименование ООП ВО «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2019

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Сыктывкар 2019

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Энергетические системы обеспечения жизнидеятельности» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Промышленная теплоэнергетика».

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Энергетические системы обеспечения жизнидеятельности», относится к вариативной части учебного плана дисциплины по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- электротехника и электроника;

- тепломассообмен.

- техническая термодинамика

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства ПК-1.2 Соблюдает правила технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности |

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Энергетические системы обеспечения жизнидеятельности».

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

5.1 Текущий контроль

5.1 Текущий контроль

Вид: тестовый контроль и практические задания по пройденному материалу.

Контролируемые компетенции: ПК–1.

ВЫБРАТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА:

| № вопр. | Вопрос | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ, ПРИ КОТОРОЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ РАЗДЕЛЬНЫЕ СЕТИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ В СЛУЧАЕ, КОГДА СТОЧНЫЕ ВОДЫ ПО СОСТАВУ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТВОДИТЬ В НАРУЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СЕТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ: | объединенной | раздельной | полураздельной |
| 2 | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, В КОТОРОЙ ВОДА ПОДВОДИТСЯ К ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И ОТВОДИТСЯ ОТ НИХ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ СТОЯКУ, ТО ЕСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРИБОРЫ СТОЯКА, НАЗЫВАЕТСЯ: | однотрубной | последовательной | обратной |
| 3 | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В КОТОРОЙ ВОДА, ЦИРКУЛИРУЮЩАЯ В ТЕПЛОВОЙ СЕТИ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО КАК ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, НО ИЗ СЕТИ НЕ ОТБИРАЕТСЯ, НАЗЫВАЕТСЯ: | циркуляционной | открытой | закрытой |
| 4 | ДЕФЛЕКТОР, КАК УСТРОЙСТВО, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ НА ВЫТЯЖНЫХ КАНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, ПРИМЕНЯЮТ: | для очистки воздуха от вредных примесей | для подачи чистого воздуха в помещения | для усиления тяги |
| 5 | В ЗДАНИЯХ, ДОПУСКАЮЩИХ ПЕРЕВЫВ В ПОДАЧЕ ВОДЫ НА НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТРАИВАЮТ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ: | с обводной линией | без обводной линии | не устраивают водомерный узел |

ДОПОЛНИТЬ:

6. ТРУБОПРОВОД, СОЕДИНЯЮЩИЙ НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД С ВНУТРЕННИМ ВОДОПРОВОДОМ, НАЗЫВАЕТСЯ _____________________________.

7. БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ГОСТу ПРОТИВООЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА ___________.

8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАТВОР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СТОЯКАХ НА ВЫСОТЕ ________ ОТ ПОЛА.

9. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПОДАЧУ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ_______________.

10. ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СЕТЕВОЙ ВОДЫ ПЕРЕД СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ С 130-150 0 ДО 95 0 ПУТЕМ ПОДМЕШИВАНИЯ ОХЛАЖДЕННОЙ (ОБРАТНОЙ) ВОДЫ, ПРИМЕНЯЮТ_________________________.

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ:

11.

СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ					ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СХЕМЫ

а) насос;

б) котел;

в) воздухосборник;

г) главный стояк;

д) подающий стояк;

е) обратная магистраль;

ж) расширительный бак;

з) трубопровод расширительного бака

и) обратный стояк

Ответ: 1__;2___; 3 ___; 4___; 5___; 6____; 7_____;8____

12.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕГО					ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВОДОПРОВОДА	                        СХЕМЫ

а) водомерный узел;

б) ввод;

4

г) водонапорный бак;

д) водоразборная арматура;

е) магистральный водопровод;

ж) насосная установка;

з) трубопроводная арматура;

и) распределительная сеть

44

Ответ: 1__;2___; 3 ___; 4___; 5___; 6____; 7_____; 8_____

5.2 Промежуточный контроль

Вид: экзамен.

Система оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Контролируемые компетенции: ПК–1.

5.2.1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Тепловлажностный баланс помещений.

- Построение в i-d диаграмме рабочих процессов обработки воздуха в кондиционерах.

- Местные системы кондиционирования воздуха в помещениях.

- Температурные условия в отапливаемых помещениях, Расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха.

- Методы гидравлического расчета трубопроводов систем водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией.

- Аккумуляторы холода.

- Тепловая характеристика зданий. Теплоустойчивость ограждающих конструкций.

- Типы оросительных камер и режимы их работы

- Теплотехнический расчет ограждений. Теплоустойчивость ограждающих конструкций.

- Источники холода для систем кондиционирования

- Методы определения потребности предприятия в воде для бытового горячего водоснабжения.

- Поступление тепла в помещение от солнечного излучения.

- Преимущества и недостатки паровых систем и область их применения.

- Тепловлажностный баланс помещений.

- Принципиальные схемы паровой системы отопления низкого давления.

- Местные системы кондиционирования воздуха в помещениях.

- Тепловая характеристика зданий. Теплоустойчивость ограждающих конструкций.

- Типы оросительных камер и режимы их работы.

- Состав оборудования систем бытового горячего водоснабжения, методы его расчета и подбора.

- Требуемое сопротивление теплопередачи R. Теплоустойчивость ограждающих конструкций

- Понятие о системах отопления с естественной циркуляцией.

- Методы определения потребности предприятия в воде для бытового горячего водоснабжения.

- Теплотехнический расчет ограждений. Теплоустойчивость ограждающих конструкций

- Методы гидравлического расчета трубопроводов систем водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией.

- Системы водяного отопления с искусственной циркуляцией.

- Тепловой и влажностный режим производственных помещений и салонов подвижного состава железнодорожного транспорта.

- Центральные однозональные и многозональные системы.

- Тепловлажностный баланс помещений. Теплоустойчивость ограждающих конструкций

- Классификация систем кондиционирования воздуха.

- Область применения воздушного отопления. Схемы системы воздушного отопления.

- Воздухоприемные вентиляционные устройства, выбор места их расположения.

- Предельно допустимые концентрации вредных выделений. Определение воздухообмена по установленным нормам и кратности.

- Требуемое сопротивление теплопередачи R.

- Построение в i-d диаграмме рабочих процессов обработки воздуха в кондиционерах

- Воздушные души и воздушные завесы. Местные отсосы.

- Особенности расчета поверхности нагрева приборов в однотрубных системах. Размещение приборов в помещении.

- Вредные выделения в производственных помещениях, в том числе в производственных помещениях железнодорожного транспорта.

- Основные принципиальные схемы отопительных систем. Применяемые теплоносители и их технико-экономические показатели

- Теплотехнический расчет ограждений.

- Использование теплового насоса в системах кондиционирования.

- Поступление тепла в помещение от солнечного излучения.

- Общие сведения о системах отопления, применяемых в помещениях предприятий и в подвижном составе.

- Классификация систем отопления и требования, предъявляемые к ним. Основные принципиальные схемы отопительных систем

- Тепловые балансы производственных помещений с постоянным и переменным температурным режимом. Тепловая характеристика зданий

- Системы панельно-лучистого, электрического, газового отопления.

- Понятие об аэрации промышленных зданий и область ее применения.

- Влажностный режим помещений. Составление тепло-влажностного баланса для зимнего и летнего периодов года.

- Особенности расчета поверхности нагрева приборов в однотрубных системах. Размещение приборов в помещении.

- Использование теплового насоса в системах кондиционирования.

- Воздухопроницаемость ограждений промышленных зданий.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Решение задач |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний по видам оценочных средств

| Наименование оценочного средства | критерии | балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач | Студент правильно выполнил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 10 |
|  | Студент в основном правильно решил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 8-9 |
|  | Студент в основном решил предложенные задания, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение | 3-7 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных заданий | – |
| Контрольные работы на практических занятиях | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурировано дать информацию в письменном виде. | 20-27 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 14-19 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 8-13 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 3-7 |
| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 12 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 9 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Критерии оценки знаний студента на экзамене по дисциплине «Котельные установки и парогенераторы»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | – |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.